Для проведения калибровки необходима мерная ёмкость, желательно чтобы объём емкости был не менее 20 литров.

Процедура:

1.Наполните мерную ёмкость жидкостью через пистолет со встроенным счетчиком (дизельным топливом, бензином или другим видом жидкости).

2.Если показания на расходомере не совпадают с количеством в мерной ёмкости необходимо провести калибровку счетчика. Для этого необходимо зажать на 8-10 секунд кнопку «CALIBRATE» на счетчике, на дисплее появится поправочный коэффициент. С помощью кнопки «CALIBRATE» изменяются цифры, с помощью кнопки «DISPLAY» осуществляется переход к следующей цифре. Значение коэффициента вычисляется делением эталонного значения на значение которое показал счетчик. Для возврата и сохранения введенных изменений, необходимо подождать 10-15 секунд.

Пример: пролили через пистолет 20 литров топлива в мерную емкость, счетчик на пистолете показал 20,51 литра. Для вычисления коэффициента необходимо 20,51 разделить на 20 – значение коэффициента будет равно 1,026. На счетчике необходимо установить коэффициент – 1,026.

3.Повторите процедуру до тех пор пока показания расходомера не будут совпадать с количеством в мерной емкости. Принцип измерения счетчика – турбина (ротор) которая обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне, она практически не имеет сопротивления и прекрасно подходит для измерения многих видов жидкостей.

Счетчик заправочного пистолета имеет особенности:

Наглядный, удобный учет заправляемого топлива;

Компактность, простота монтажа и эксплуатации;

Не поддаётся накрутке, намотке воздухом;

Высокая точность измерения (погрешность ±0,5%);

Не требуют дополнительного оборудования;

Прочный алюминиевый корпус;

Электронный дисплей и топливная камера изолированы;

Технические характеристики топливозаправочного пистолета со встроенным счетчиком: Соединения: BSPT/ NPT1” (вн. резьба).

Максимальное давление: 2,5 бар Погрешность:±0,5% Диапазон измерения:20 – 75 л./мин. Разрешенные жидкости: Дизель, Керосин, Бензин Рабочая температура:-10~+60℃ . Встроенная батарея питания: AAA × 2 шт.