Мікрофільтри для дизеля, бензину та біодизеля

FG-100

FG-100BIO

FG-100G

Інструкція з використання

Обслуговування та Декларація відповідності

*рекомендовано встановлювати запобіжний клапан, коли фільтр встановлюється в трубку всмоктування

РИСУНОК 1

Опис

1. Алюмінієве покриття мікрофільтра

2. З’єднання D.55x5мм NBR

3а. Вітонове з’єднання D.56x4мм

3. Фільтруючий картридж

3а. Фільтруючий картридж для біодизеля

4. З’єднання  D.132x5мм NBR

4a. Вітонове з’єднання D.132x5мм

6. Прозора ємність

6а. Напівпрозора ємність

7. Кільце мікрофільтра

9. Дренажний клапан М1/4”

10. Спеціальний ключ

РИСУНОК 2 (справа)

Опис

1. Клапан відсічення

2. Т-подібний клапан

3. Поворотний клапан

4. Зворотний клапан

5. Впускна трубка

6. Трубка всмоктування

7. Вентиляційна трубка

8. Анти-сифонний клапан

1. Технічні характеристики

Мікрофільтр

- Фільтрація дизеля та бензину: 5µм (мікрон)

- Фільтрація біодизеля: 25µм (мікрон)

- Ємність: 2 літри

- Продуктивність: 105 л/хв

- Об’єм фільтрації: 500000 (за нормальних умов)

- Різьба на вході/виході: F1” BSP фланець

- Зовнішнє покриття мікрофільтра: алюміній

- Корпус FG-100 та FG-100BIO: прозорий пластик

- Корпус FG-100G: напівпрозорий білий пластик

- Ручний дренажний клапан для видалення домішок

- Установка: в трубку всмоктування або трубку видачі в насосній системі

- Відокремлення води через 5µм (мікрон) водонепроникний папір з декантацією води 93% (FG-100 та FG-100G).

Продукт постачається з ключем (10) для швидкої заміни фільтруючого картриджа.

Вага мікрофільтра: 1,92 кг

Розмір мікрофільтра: Ø218 х 299,5 мм

Картридж для FG-100 та FG-100G

- 5µм (мікрон) водонепроникний фільтруючий папір з відокремленням води до 93%

- Розрив: при 2,2 Бар

- Картридж підходить лише для дизеля та бензину

Якщо Вам необхідно відфільтрувати біодизель, для цього необхідно використовувати спеціальний картридж для біодизеля.

Картридж для біодизеля для FG-100BIO

- 25µм (мікрон) водопроникний фільтруючий папір

- Вага картриджа: 0,48кг

- Розмір картриджа: Ø98 х 195 мм

2. Застереження

Будь-ласка, уважно ознайомтесь з інструкцією перед початком роботи. Забороняється використовувати продукт особам, що не ознайомились з інструкцією.

Ця інструкція описує використання мікрофільтра згідно його призначення, технічних характеристик, способів установки, обслуговування, а також пояснює, як уникнути можливих ускладнень.

Інструкція з використання має вважатись частиною самого пристрою і має зберігатись весь час, доки працює цей пристрій. Варто зберігати її в сухому надійному місці.

Інструкція відображає технічний стан пристрою на момент продажу і не може вважатись недійсною через оновлення, внесені пізніше. Виробник залишає за собою право оновлювати свою продукцію та інструкції, не оновлюючи попередні інструкції до пристроїв.

3. Вказівки з безпеки

Для безпечного використання мікрофільтра необхідно ознайомитись з вказівками та застереженнями, наведеними нижче:

3.2.Увага:

Мікрофільтр має бути встановлений за допомогою речовин-ущільнювачів з урахуванням майбутніх робочих рідин; в іншому випадку можлива поява протікань, що можуть зашкодити системі чи навколишньому середовищу.

3.2. Увага:

В повітряних ємностях рекомендується виконувати зворотну інсталяцію щоб послабити надмірний тиск, спричинений перегрівом або випадковою закупоркою в рукаві насосної системи. В іншому випадку, це може спричинити поломку мікрофільтра, фіксаторів насосного обладнання, лічильника і/або рукавів.

4. Робота

Робота прозорого фільтра FG-100 та його варіацій базується на мікрофільтрації рідини. Водонепроникний характер фільтруючого паперу в 5µм (мікрон) забезпечує відокремлення води (FG-100 та FG-100G). Якщо Ви помітили воду, зупиніть заправку. Очистіть ємність і трубки. Перед повторним початком роботи, замініть фільтруючий картридж. (див. розділ 5.Обслуговуваня)

Мікрофільтри FG-100 та FG-100ВІО також надають змогу для візуального та оперативного контролю за процесом завдяки прозорості ємності (6). В разі перекачування рідини з домішками, вони залишаються між фільтруючим картриджем (3) та прозорою ємністю (6). Домішки на дні прозорої ємності (6) можуть бути видалені після зняття кільця мікрофільтра (7) за допомогою спеціального ключа (10).

Увага: Перед тим як послабити кільце на прозорій ємності (6), необхідно забезпечити наявність ще однієї ємності для рідини з домішками, що може витекти через нижній клапан. Так ви зможете уникнути негативного впливу на навколишнє середовище.

Після очищення ємності від домішок і/або після заміни фільтруючого картриджа (3), поставте на місце кільце мікрофільтра (7) за допомогою спеціального ключа (10).

Увага: Нормальний робочий тиск для прозорих фільтрів FG-100 та FG-100ВІО та напівпрозорого мікрофільтра FG-100G складає від 0 до -0,9 Бар на вході і до 5 Бар на виході.

Якщо Ви спостерігаєте, що тиск на виході падає, необхідно замінити фільтруючий картридж (3). (див. розділ 5.Обслуговування)

Увага:

- Мікрофільтр FG-100 підходить для роботи виключно з дизелем;

- Мікрофільтр FG-100G підходить для роботи виключно з бензином, авіаційним бензином, реактивним паливом А-1. Можливість роботи з іншими речовинами уточнюйте.

- Мікрофільтр FG-100ВІО підходить для роботи виключно з біодезелем.

Можливість роботи з іншими рідинами уточнюйте.

5. Обслуговування

Прозорі мікрофільтри FG-100 та FG-100ВІО та напівпрозорий мікрофільтр FG-100G здатні відфільтрувати до 500,000 літрів за нормальних умов. Якщо Ви помічаєте, що продуктивність системи, де встановлено мікрофільтр, знижується, або ж помічаєте бруд і/або воду в мікрофільтрі, необхідно замінити фільтруючий картридж (3). Слідуйте наступним вказівкам:

5.1. Злийте рідину з ланцюга, відкривши насадку, щоб зняти тиск.

5.2. Зніміть кільце мікрофільтра (7) за допомогою спеціального ключа (10).

5.3. Помістіть пружину мікрофільтра в слот, що знаходиться в сліпій зоні.

5.4. Замініть фільтруючий картридж (3 або 3а) новим.

5.5. Поставте на місце з’єднання (2 і 4).

5.6. Поставте на місце кільце мікрофільтра (7) за допомогою спеціального ключа (10). Затягніть кільце, переконавшись, що з’єднання (2 і 4) правильно стали на місце і герметично закриті. Обов’язково потрібно перевіряти правильність установки кільця, точно по різьбі – інакше можуть з’явитися протікання рідини і пошкодити різьбу.

5.7. Знову запустіть насосну систему і осушення мікрофільтра виконається автоматично.

6. Можливі несправності

| Проблема | Можлива причина | Рішення |
| --- | --- | --- |
| Прозора ємність брудна, або на дні є домішки | - перекачувалась забруднена рідина | - слідуйте вказівкам з розділу 5.Обслуговування |
| Знижується продуктивність роботи насосної системи (слабкий потік) | - фільтруючий папір занадто забруднений або забитий | - замніть фільтруючий картридж (3) (слідуйте вказівкам з розділу 5.Обслуговування) |
| Мікрофільтр перестав працювати | - мікрофільтр встановлено на виході - відсутня система регулювання тиску | - встановіть фільтр на вході та замініть пошкоджені деталі - встановіть систему регулювання тиску, як вказано в інструкції |
| З’явились протікання в з’єднаннях | - надмірний тиск або сильний тиск води на мікрофільтр | - встановіть систему регулювання тиску, як вказано в інструкції |
| Зіпсувалась прозора ємність, стала непрозорою | - робота з недозволеною рідиною | - використовуйте лише з дозволеними рідинами. Замовте іншу прозору ємність (6) |

7. Ремонт

Ремонт мікрофільтрів можна виконувати лише в авторизованих майстернях. Перед доставкою в ремонт мікрофільтр потрібно почистити та висушити. Якщо мікрофільтр помилково використовувався з недозволеними рідинами, він має бути ретельно вичищений і до нього має бути додано запис, в якому вказані всі хімічні речовини, які потрапляли до фільтру. При невиконанні цих вимог, майстерня не зможе прийняти фільтр в ремонт. При замовленні окремих деталей, переконайтесь що правильно вказали код деталі та її характеристики. Це гарантує доставку саме тієї деталі, яка Вам необхідна.

8. Гарантія

1. Вся продукція, виготовлена компанією TOT COMERCIAL SA, має гарантійний термін 12 (дванадцять) місяців з дати покупки за відсутності виробничих дефектів.

2. TOT COMERCIAL SA гарантує протягом гарантійного терміну заміну несправних пристроїв або деталей, які мають бути вислані на наш завод або до будь-якої авторизованої точки технічного обслуговування. Після технічного огляду буде визначено, хто відповідальний за несправність – виробник, користувач, той, хто встановлював пристрій, чи служба доставки.

3. Гарантія не покриває: неправильне використання, використання без урахування наведених вказівок, недбалість, корозію, неправильну установку, використання неоригінальних деталей або деталей, не призначених для цієї моделі, неузгоджених модифікацій, повних або часткових відхилень від інструкції. Все обладнання має бути встановлене відповідно до вказівок виробника.

4. Аксесуари і продукція, вироблена не TOT COMERCIAL SA, підлягає гарантії їх виробника.

5. У зв’язку з розвитком і постійними інноваціями, TOT COMERCIAL SA залишає за собою право на зміну специфікацій своєї продукції без попереднього повідомлення.

9. Декларація відповідності

TOT COMERCIAL SA (Іспанія)

Коли мікрофільтри справні і готові до роботи, ми гарантуємо, що мікрофільтри

FG-100 №

FG-100BIO №

FG-100G №

відповідають вимогам директив  2006/42/EC, 98/37/EC, 93/68/EC, в разі їх використання згідно вимог, наведених в інструкції.

Насоси, лічильники, та паливороздаткові пістолети не мають вводитись в експлуатацію в разі якщо прилад, з яким вони працюють, не відповідає вимогам Директиви 2006/42/EC.