|  | Nº | ОПИС | Код |  | Nº | ОПИС | Код |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОПИСАНИЕ | Код |  |  | ОПИСАНИЕ | Код |  |
|  | 0 | Електричний кабель | 801901016 |  | 9 | Перепускний обмежувач M1” F3/4” | 000002008 |  |
|  |  | Электрический кабель |  |  |  | Пропускной ограничитель M1” F3/4” |  |  |
|  | 1 | Мотор типу EExd | 100301001 |  | 10 | Синтезований валик F-211 | 000002210 |  |
|  |  | Мотор типа EExd |  |  |  | Синтезируемый валик F-211 |  |  |
|  | 2 | Шпонка вала 4x4x10 | 000002002 |  | 11 | Комплект із 5 лопаток | 000002109 |  |
|  |  | Шпонка вала 4x4x10 |  |  |  | Комплект из 5 лопаток |  |  |
|  | 3 | Механічний вітоновий сальник | 804601006 |  | 12 | Вітонова прокладка 51x3 | 803101027 |  |
|  |  | Механический витоновый сальник |  |  |  | Витоновая прокладка 51x3 |  |  |
|  | 4 | Корпус насоса | 000002001 |  | 13 | Кришка корпуса насоса | 000002012 |  |
|  |  | Корпус насоса |  |  |  | Крышка корпуса насоса |  |  |
|  | 5 | Обвідний клапан | 000002004 |  | 14 | Гвинт DIN. 912 M-4x10 | 805400015 |  |
|  |  | Обводной клапан |  |  |  | Винт DIN. 912 M-4x10 |  |  |
|  | 6 | Пропускна пружина | 000002005 |  | 14 | Гвинт DIN. 912 M-4x10 | 805400015 |  |
|  |  | Перепускная пружина |  |  |  | Винт DIN. 912 M-4x10 |  |  |
|  | 7 | Підтримка пропускної пружини | 000002006 |  | 15 | Гвинт Grimmet M-50x3 | 100301003 |  |
|  |  | Поддержка перепускной пружины |  |  |  | Винт Grimmet M-50x3 |  |  |
|  | 8 | Вітонова прокладка 30x3 | 803101029 |  | 26 | Гальванізований фільтр | 460000005 |  |
|  |  | Витоновая прокладка 30x3 |  |  |  | Гальванизированный фильтр |  |  |
| 1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| - AG-500 вибухозахищений насос. Самовсмоктувальний. Ексцентриковий із саморегулюючими лопатками. | - AG-500 взрывозащищённый насос. Самовсасывающий. Эксцентриковый с саморегулирующимися лопатками. |
| - Підходить для сільського господарства, будівництва, комунальних послуг і промислового використання | - Подходит для сельского хозяйства, строительства, коммунальных услуг и промышленного использования |
| - Продуктивність вільного вихідного отвору: 40-50 л/хв | - Производительность свободного выходного отверстия: 40-50 л/мин |
| - Має обвідний клапан | - Снабжен обводным клапаном |
| - Пропускний тиск: 1,7-1,9 Бар | - Пропускное давление: 1,7-1,9 Бар |
| - Мотор: 0,18 КВ S2 30’ 230 У 50 Гц 1-фаз. 2850 об/хв EExd | - Мотор: 0,18 КВ S2 30’ 230 В 50 Гц 1-фаз. 2850 об/мин EExd |
| - Клас захисту від вологи IP-55 | - Класс защиты от влаги IP-55 |
| - При довготривалій роботі спрацьовує термічний захист | - При длительной работе срабатывает термозащита |
| - Європейський сертифікат EExd IIB T4 ISSEP02 ATEX036 | - Европейский сертификат EExd IIB T4 ISSEP02 ATEX036 |
| - Вмикач | - Включатель |
| - Система живлення 230 В змінного струму | - Система питания 230 В переменного тока |
| - З'єднання: 3/4” GAS (BSP) | - Соединение: 3/4” GAS (BSP) |
| - Експлуатаційна температура: +50 ºC -20 ºC (проконсультуйтеся про низькі температури) | - Эксплуатационная температура: +50 ºC -20 ºC (проконсультируйтесь о низких температурах) |
| ПРИМІТКА: При використанні паливороздавального пістолету, потік знижується. | ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании топливораздаточного пистолета, поток уменьшается. |
| СУМІСНІСТЬ ІЗ РІДИНАМИ | СОВМЕСТИМОСТЬ С ЖИДКОСТЯМИ |
| Вогнебезпечність робить його підходящим для горючих рідин. Підходить для перекачування бензину, гасу, дизеля й нафти чистим і ефективним способом. | Огнебезопасность делает его подходящим для горючих жидкостей. Подходит для перекачки бензина, керосина, дизеля и нефти чистым и эффективным способом. |
| 2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ | 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ |
| Будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції перед використанням товару. Люди, які не знають інструкцій, не повинні ним користуватися. | Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции перед использованием товара. Люди, которые не знают инструкций, не должны пользоваться им. |
| Це керівництво описує, як використати механізм відповідно до проектної документації, технічних характеристик, видів установки, експлуатації, підтримки і підготовки, з огляду на можливі ризики. | Это руководство описывает, как использовать механизм в соответствии с проектной документацией, техническими характеристиками, видами установки, эксплуатацией, поддержкой и подготовкой, учитывая возможные риски. |
| Інструкція по експлуатації повинна сприйматися як частина насоса й зберігатися для питань, що можуть виникнути у майбутньому, протягом усього терміну служби. Ми радимо зберігати її в сухому й захищеному місці. | Инструкция по эксплуатации должна восприниматься как часть насоса и сохраняться для вопросов, которые могут возникнуть в будующем, на протяжении всего строка службы. Мы советуем хранить ее в сухом и защищенном месте. |
| Керівництво відображає технічний стан на момент продажу комплекту й не може вважатися неадекватним у зв'язку з наступним поновленням через появу нових даних. Виробник залишає за собою право обновляти продукцію й керівництва без умови обновляти продукцію й попередні керівництва. | Руководство отображает техническое состояние на момент продажи комплекта и не может считаться неадекватным в связи с последующим обновлением через появление новых данных. Производитель оставляет за собой право обновлять продукцию и руководства без условия обновлять продукцию и предыдущие руководства. |
| 3. УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | 3. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| Для безпечного використання насоса важливо прочитати й додержуватися всіх нижчеописаних застереженнь: | Для безопасного использования насоса важно прочитать и следовать всем нижеописанным предостережениям: |
| 3.1. БУДЬ ЛАСКА, ТОЧНО ДОДЕРЖУЙТЕСЬ ІНСТРУКЦІЙ. Насос повинен завжди бути правильно заземлений і використовувати відповідні кабелі й труби. | 3.1. ПОЖАЛУЙСТА, ТОЧНО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ. Насос должен всегда быть правильно заземлен и использовать соответствующие кабеля и трубы. |
| 3.2. Ушкоджені мотори повинні бути відремонтовані в авторизованому сервісному центрі або на заводі. | 3.2. Поврежденные моторы должны быть отремонтированы в авторизованном сервисном центре или на заводе. |
|  |  | 3.3. ВАЖЛИВО Не куріть біля насоса, щоб уникнути вогню. Куріння може стати причиною вибуху або навіть смерті. |  |  |  | 3.3. ВАЖНО Во избежание огня, не курите возле насоса. Курение может стать причиной взрыва или даже смерти. |
| 3.4. Рекомендується встановити передфільтр FUP-1 на забірному отворі для запобігання забрудненню насоса або лічильника. Відсутність забруднень гарантує довге життя насоса. | 3.4. Рекомендуется установить предфильтр FUP-1 на заборном отверстии для предотвращения загрязнения насоса или счетчика. Отсутствие загрязнений гарантирует долгую жизнь насоса. |
| 3.5. Насоси, з лічильником або без, AG-500 і SAG-500, протестовані на самовсмоктування на глибині 2,7 метри. На великій глибині, з лічильником або без, рекомендується встановити зворотний клапан з 1" фільтром. Зворотний клапан повинен бути сумісним з дизельним паливом. | 3.5. Насосы, со счетчиком или без, AG-500 и SAG-500, протестированны на самовсасывание на глубине 2,7 метра. На большой глубине, со счетчиком или без, рекомендуется установить обратный клапан с 1" фильтром. Обратный клапан должен быть совместим с дизельным топливом. |
| 3.6. Шланги, які будуть установлені на моделях, повинні мати однаковий або більший діаметр вхідних і вихідних отворів насосу, мінімальний діаметр повинен бути 3/4” GAS (BSP) або 21 мм усередині. | 3.6. Шланги, котрые будут установлены на моделях, должны иметь одинаковый или больший диаметр входных и выходных отверстий насоса, минимальный диаметр должен быть 3/4” GAS (BSP) или 21 мм внутри. |
| 3.7. У будь-якому випадку й для всмоктування вище ніж на висоті 2,7 м або для горизонтального всмоктування довжиною 10 м, потрібно щоб забірна труба була більшою ніж вхідний отвір насоса, тобто, 1” GAS (BSP). | 3.7. В любом случае и для всасывания выше чем на высоте 2,7 м или для горизонтального всасывания длинной 10 м, нужно чтобы заборная трубка была больше чем входное отверстие насоса, то есть, 1” GAS (BSP). |
|  |  | 3.8. ВАЖЛИВО Після закінчення процесу заправлення, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВИКЛЮЧИТИ МОТОР. При перекритті отвору паливороздавального пістолету, рідина вільно перетікає в обхідний канал внутрішньої частини насоса. |  |  |  | 3.8. ВАЖНО После окончания процесса заправки, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ МОТОР. При перекрытии отверстия топливораздаточного пистолета, жидкость свободно перетекает в обходной канал внутренней части насоса. |
| 3.9. УВАГА: Якщо насос, шланг і паливороздавальний пістолет перебувають назовні, ми рекомендуємо встановити зворотний клапан розподілу тиску для збільшення коефіцієнта тиску в шлангу в літню погоду та/або в жарких країнах. В інакшому випадку, висока температура сонячних променів стане причиною надлишку тиску через розширення у зв'язку зі збільшенням обсягу бензину усередині труби. Це може викликати механічну розгерметизацію й поломку механічних елементів насоса. | 3.9. ВНИМАНИЕ: Если насос, шланг и топливораздаточный пистолет находятся снаружи, мы рекомендуем установить обратный клапан распределения давления для увеличения коэффициента давления в шланге в летнюю погоду и/или в жарких странах. В противном случае, высокая температура солнечных лучей станет причиной избытка давления через расширение в связи с увеличением объёма бензина внутри трубы. Это может вызвать механическую разгерметизацию и поломку механических элементов насоса. |
| Якщо насос не працює в місцях з дуже низькою або високою температурою, потрібно спустошити шланги й резервуар насоса. | Если насос не работает в местах с очень низкой или высокой температурой, нужно опустошить шланги и резервуар насоса. |
| Це ж саме потрібно проробити, якщо насос не працює протягом довгого періоду часу (навіть якщо температура нормальна). | Это же нужно сделать, если насос не работает на протяжении долгого периода времени (даже если температура нормальная). |
| 3.10. РЕКОМЕНДАЦІЯ: Щоб уникнути надлишкового тиску на клапан насоса або лічильник (якщо він є в комплекті), рекомендується встановити зворотний клапан на вихідний отвір насоса або лічильника. Перевірте, щоб клапан було встановлено у правильному напрямку потоку. | 3.10. РЕКОМЕНДАЦИЯ: Во избежание избыточного давления на клапан насоса или счетчик (если он есть в комплекте), рекомендуется установить обратный клапан на выходное отверстие насоса или счетчика. Проверьте, чтобы клапан было установлено в правильном направлении потока. |
| 3.11. Якщо шланг з'єднаний муфтами, потрібно переконатися, щоб вони були туго зжаті для запобігання потрапляння повітря. | 3.11. Если шланг соединен муфтами, нужно убедится, чтобы они были туго сжаты для предотвращения попадания воздуха. |
| 3.12. НІКОЛИ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАСОС, НЕЗАПОВНЕНИЙ РІДИНОЮ. Уникайте проливання будь-якої рідини на мотор. | 3.12. НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАСОС, НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ЖИДКОСТЬЮ. Избегайте проливания любой жидкости на мотор. |
|  |  | 3.13. Для правильної роботи насоса, не перевищуйте температур вище +50 ºC і нижче -20 ºC. В іншому випадку, виникає небезпека протікання або вибуху. |  |  |  | 3.13. Для правильной работы насоса, не превышайте температур выше +50 ºC и ниже -20 ºC. В противном случае, возникает опасность протекания или взрыва. |
|  |  | 3.14. УВАГА Електричні з'єднання повинні бути зроблені відповідно до Стандарту EN 60204-1-2. На серійних моделях електромотор має захист проти перезавантажень; установка такого захисту на розсуд користувача. Приєднайте кабель до мережі після засвідчення, що вона сумісна з характеристиками мотору (припустиме коливання напруги до 10%). Корпус двигуна має електричні частини. Його демонтаж повинен робитися кваліфікованим персоналом з урахуванням правил безпеки. |  |  |  | 3.14. ВНИМАНИЕ Электрические соединения должны быть сделаны в соответствии со Стандартом EN 60204-1-2. На серийных моделях электромотор имеет защиту против перезагрузок; установка такой защиты на усмотрение пользователя. Присоедините кабель к сети после удостоверения, что она совместима с характеристиками мотора (допустимое колебание напряжения до 10%). Корпус двигателя имеет электрические части. Его демонтаж должен производится квалифицированным персоналом с учетом правил безопасности. |
| 3.15. Насоси AG-500 і SAG-500 – самовсмоктувальні. Але якщо при запуску він не закачує рідину, вам потрібно терміново зупинити насос і перевірити причину. (Будь ласка, проконсультуйтеся з керівництвом з усунення несправностей). | 3.15. Насосы AG-500 и SAG-500 – самовсасывающие. Но если при запуске он не закачивает жидкость, вам нужно срочно остановить насос и проверить причину. (Пожалуйста, проконсультируйтесь с руководством по устранению неисправностей). |
|  |  | 3.16. УВАГА Насос не повинен бути включений перед закінченням установки. Суворо заборонено всувати пальці або інші частини тіла в отвори; опорний насос має рухливі частини. Перед демонтажем або монтажем насоса, відключіть насос від електропостачання для запобігання мимовільного включення незахищених частин. |  |  |  | 3.16. ВНИМАНИЕ Насос не должен быть включен перед окончанием установки. Строго запрещено всовывать пальцы или другие части тела в отверстия; опорный насос имеет подвижные части. Перед демонтажем или монтажом насоса, отключите насос от электроснабжения для предотвращения непроизвольного включения незащищенных частей. |
|  |  | 3.17. ДЛЯ ДІЙСНОСТІ ГАРАНТІЇ КОМПЛЕКТУ ПОТРІБНО ОБОВ'ЯЗКОВО ВСТАНОВИТИ ЗАПОБІЖНИК МОТОРА НА 0,18 КВ І СИЛУ СТРУМУ 1-1,6 А. |  |  |  | 3.17. ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИИ КОМПЛЕКТА ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРА НА 0,18 КВ И СИЛУ ТОКА 1-1,6 А. |
| 4. УСТАНОВКА | 4. УСТАНОВКА |
| У нас є додаткові компоненти для всіх типів насоса, що гарантує швидкість і акуратність установки, як для забору, так і для перекачування. | У нас есть дополнительные компоненты для всех типов насоса, что гарантирует скорость и аккуратность установки, как для забора, так и для перекачки. |
| - Забірні валики мають ущільнюючі прокладки, стійкі до вуглеводнів, для забезпечення повної герметизації відповідних труб. | - Заборные валики имеют уплотнительные прокладки, стойкие к углеводородам, для обеспечения полной герметизации соответствующих труб. |
| - Нагнітальні шланги, які зжаті латунними перехідниками, йдуть у комплекті із самозажимними внутрішніми прокладками для повної герметизації, тому не потрібно використовувати герметики або інші речовини. | - Нагнетательные шланги, сжаты латунными переходниками, идут в комплекте с самозажимающимися внутренними прокладками для полной герметизации, поэтому не нужно использовать герметики или другие вещества. |
| - Телескопічні труби PP із установленим фільтром не мають забруднень у внутрішній частині, що дозволяє досягти дна контейнера. (Для регулювання розмірів). | - Телескопические трубы PP с установленным фильтром не имеют загрязнений во внутренней части, что позволяет достигать дна контейнера. (Для регулирования размеров). |
| УСТАНОВКА ЗА ДОПОМОГОЮ ВЛАСНОГО УСТАТКУВАННЯ | УСТНОВКА ПРИ ПОМОЩИ СОБСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| Проте, якщо ви хочете встановити своє встаткування, потрібно прочитати й точно додержуватися наступних рекомендацій: | Тем не менее, если вы хотите установить свое оборудование, нужно прочесть и точно следовать следующим рекомендациям: |
| - Перед подачою електроживлення до насоса, потрібно переконається, що напруга 230В. | - Перед подачей электропитания к насосу, нужно убедится, что напряжение 230 В. |
| - Системи повинні бути створені для роботи з мінімальною висотою всмоктування. | - Системы должны быть созданы для работы с минимальной высотой всасывания. |
| Максимальна висота всмоктування для бензину – 4,5 м. (Це еквівалент вертикальної дистанції від нижньої частини забірною трубки до вхідного отвору насоса плюс втрати при терті у вертикальному й горизонтальному напрямку труби, кутів, і т.п.). Висота буде впливати на потік, і буде викликати зменшення прискорення насоса й, можливо, кавітацію. | Максимальная высота всасывания для бензина – 4,5 м. (Это эквивалент вертикальной дистанции от нижней части заборной трубки до входного отверстия насоса плюс потери при трении в вертикальном и горизонтальном направлении труби, углов, и т.п.). Высота будет влиять на поток, и будет вызывать уменьшение ускорения насоса и, возможно, кавитацию. |
| - Помістіть дизельний фільтр у забірний шланг. Для всмоктування на глибині більше 2,7 м, з або без лічильника, потрібно встановити зворотний клапан. | - Поместите дизельный фильтр в заборный шланг. Для всасывания на глубине больше 2,7 м, с или без счетчика, нужно установить обратный клапан. |
| УВАГА: Коли зворотний клапан установлено, перевірте правильність його установки. | ВНИМАНИЕ: Когда обратный клапан установлен, проверьте правильность его установки. |
| - Насоси повинні виставлятися адаптерами й кутами 3/4” GAS (BSP) із внутрішнім діаметром 21 мм. Якщо на з'єднаннях є обмеження, насос не буде працювати правильно, зменшуючи потік і збільшуючи енергоспоживання мотора. | - Насосы должны выставляться адаптерами и углами 3/4” GAS (BSP) с внутренним диаметром 21 мм. Если на соединениях есть ограничения, насос не будет работать правильно, уменьшая поток и увеличивая энергопотребление мотора. |
| - Будь ласка, приділяйте увагу, щоб всі з'єднання, як на шлангах, так і на насосах, були герметизовані тефлоновою стрічкою або чимсь подібним для запобігання втрат бензину або потрапляння повітря. | - Пожалуйста, уделяйте внимание, чтобы все соединения, как на шлангах, так и на насосах, были герметизированы тефлоновой лентой или чем-то подобным для предотвращения потерь бензина или попадания воздуха. |
| - Установіть напірний шланг на вхідний отвір насоса. | - Установите напорный шланг на входящее отверстие насоса. |
|  |  | УВАГА Переконайтесь, щоб ані герметик, ані тефлонові стрічки не потрапили усередину насоса. Якщо ж вони потрапили, насос або клапан може заблокуватися |  |  |  | ВНИМАНИЕ Убедитесь, чтобы ни герметик, ни тефлоновые ленты не попали внутрь насоса. Если же они попали, насос или клапан может заблокироваться. |
| - Установіть нагнітальний шланг на вихідний отвір насоса. | - Установите нагнетательный шланг на выходящее отверстие насоса. |
| - Установіть паливороздавальний пістолет на кінець нагнітального шланга. Насос AG-500 має автоматичні й ручні паливороздавальні пістолети. | - Установите топливораздаточный пистолет на конец нагнетательного шланга. Насос AG-500 имеет автоматические и ручные топливораздаточные пистолеты. |
| ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНИХ ПІСТОЛЕТІВ ВИКЛИКАЄ ЗМЕНШЕННЯ ПОТОКУ НА 7-14 %. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ ВЫЗЫВАЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ПОТОК НА 7-14 %. |
| - Переконайтесь в правильності з'єднання насоса, у тому, що встановлена напруга відповідає насосу й кабель має заземлення. | - Убедитесь в правильности соединения насоса, в том, что установленное напряжение соответствует насосу и кабель имеет заземление. |
| 5. ПОДАЧА ПАЛИВА | 5. ПОДАЧА ТОПЛИВА |
| 5.1. При включенні мотора, насос повинен всмоктувати рідину, а при відкритті паливороздавального пістолету, повинно початися перекачування бензину. | 5.1.При включении мотора, насос должен всасывать жидкость, а при открытии топливораздаточного пистолета, должна начаться перекачка бензина. |
| 5.2. Коли заправка закінчилася, потрібно активувати вимикач. | 5.2. Когда заправка закончилась, нужно активировать выключатель. |
|  |  | 5.3. ВАЖЛИВО При роботі насоса із закритим паливороздавальним пістолетом, у шланзі створюється надлишок тиску. ПРИ ЗУПИНЦІ МОТОРА РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВІДКРИТИ ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ, щоб випустити надлишок тиску зі шлангу. |  |  |  | 5.3. ВАЖНО При работе насоса с закрытым топливораздаточным пистолетом, в шланге создается избыток давления. ПРИ ОСТАНОВКЕ МОТОРА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТКРЫТЬ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ, чтобы выпустить излишек давления со шланга. |
| 6. ОБСЛУГОВУВАННЯ | 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| Періодично додержуйтесь таких кроків для підтримки насоса у відмінному стані. | Периодически следуйте таким шагам для поддержания насоса в отличном состоянии. |
| 6.1. Перевірте стан фільтра на наявність забруднення. | 6.1. Проверьте состояние фильтра на наличие загрязнения. |
|  |  | 6.2. УВАГА Перевірте шланг і паливороздавальний пістолет на зношування й пошкодження. Поганий стан шланга й паливороздавального пістолету потенційно може завдати шкоди навколишньому середовищу. |  |  |  | 6.2. ВНИМАНИЕ Проверьте шланг и топливораздаточный пистолет на износ и повреждения. Плохое состояние шланга и топливораздаточного пистолета потенциально может нанести вред окружающей среде. |
| 7. РЕМОНТ | 7. РЕМОНТ |
| Тільки авторизовані ремонтні майстерні можуть проводити ремонт моторів. Потрібно почистити й висушити насоси перед відправленням їх на ремонт. | Только авторизованные ремонтные мастерские могут проводить ремонт моторов. Нужно почистить и высушить насосы перед отправкой их на ремонт. |
| Якщо, помилково, насос використовувався не для вуглеводневих рідин, промийте його рівно стільки разів, скільки потрібно для очищення, і напишіть записку з описом тих рідин, які перекачувалися через насос. Насоси, для яких не будуть виконані вищеописані вимоги, не будуть прийняті ані ремонтними майстернями, ані заводом. | Если, по ошибке, насос использовался не для углеводородных жидкостей, промойте его ровно столько раз, сколько нужно для очистки, и напишите записку с описанием тех жидкостей, которые прокачивались через насос. Насосы, для которых не будут выполнены вышеописанные требования, не будут приняты ни ремонтными мастерскими, ни заводом. |
| 8. ІНСТРУКЦІЯ З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ |
| НЕСПРАВНІСТЬ | МОЖЛИВА ПРИЧИНА | ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ |
| Бак повний, насос працює, але рідина не проходить через автоматичний паливороздавальний пістолет. | - напірна система насичена повітрям, тому автоматичний паливороздавальний пістолет не може бути відкритий | - зніміть автоматичний паливороздавальний пістолет зі шланга. Включіть насос і чекайте, коли поллється рідина. Після цього встановіть автоматичний паливороздавальний пістолет. |
| Насос працює, але рідина не перекачується. | - проблема із напірною лінією - відкритий обвідний клапан - тертя лопаток - втрата механічної герметизації - зношування вала або лопаток - заблокований випускний отвір або паливороздавальний пістолет - поламався мотор | - перевірте напірну лінію на наявність протікань - зніміть і перевірте клапан - перевірте лопатки й канавки на виникнення виїмок та зношування - затисніть кришку або замініть механічну герметизацію - перевірте вал і лопатки на зношування і ушкодження та замініть їх - перевірте випускні отвори насоса, шланга, паливороздавального пістолету і тканину для фільтрів на те, щоб вони не були заблоковані - ротор повинен обертатися проти годинникової стрілки, якщо дивитися на насос спереду, якщо ж ні, поверніть його для ремонту |
| Мотор гуде, але не працює. | - бруд у робочій порожнині насоса - поламався мотор | - почистіть робочу порожнину насоса - поверніть його для ремонту на завод |
| Слабкий потік. | - сильно брудний фільтр - проблема із напірною лінією - розвантажувальний клапан забруднений - тертя лопаток - зношування вала або лопаток - забруднення червоного адаптера | - розберіть і почистіть фільтр - перевірте напірну лінію на наявність протікань і обмежень; вона може бути занадто вузькою, широкою або негерметичною - зніміть і перевірте розвантажувальний клапан. Почистіть його - перевірте лопатки і канавки на виїмки та зношування - перевірте вал і лопатки на зношування і ушкодження та замініть їх - почистіть внутрішнє решето |
| Насос працює повільно з дивним шумом. | - неправильна напруга - поламався мотор | - перевірте напругу на вході - поверніть його для ремонту на завод |
| Мотор зупиняється. | - низька напруга - внутрішнє забруднення насоса твердими частками | - перевірте напругу на вході - розберіть і почистіть насос |
| Мотор перегрівається. | - перекачування рідин з високою в'язкістю - заблокований фільтр - вузька забірна/нагнітальна труба - поламався мотор | - такі рідини можна перекачувати обмежену кількість часу - зніміть і почистіть фільтр - замініть трубу - поверніть його для ремонту на завод |
| Мотор не включається. | - відсутній електричний струм - поламався мотор - не прєднано перемикач | - перевірте джерело електроживлення - поверніть його для ремонту на завод - налаштуйте з'єднання перемикача |
| Витік рідини | - поганий стан прокладок - механічна герметизація в поганому стані | - перевірте всі прокладки - замініть механічну герметизацію |

| 8. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| --- |
| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ |
| Бак полный, насос работает, но жидкость не проходит через автоматический топливораздаточный пистолет. | - напорная линия завоздушена, потому автоматический топливораздаточный пистолет не может быть открыт | - снимите автоматический топливораздаточный пистолет со шланга. Включите насос и ждите, когда жидкость польется. После этого установите автоматический топливораздаточный пистолет. |
| Насос работает, но жидкость не перекачивается. | - проблема с напорной линией - открыт разгрузочный клапан - трение лопаток - потеря механической герметизации - износ вала или лопаток - заблокированное выпускное отверстие или топливораздаточный пистолет - поломался мотор | - проверьте напорную линию на утечку - снимите и проверьте клапан - проверьте лопатки и канавки на выемки и износ - зажмите крышку или поменяйте механическую герметизацию - проверьте вал и лопатки на износ и повреждения и замените их - проверьте выпускные отверстия насоса, шланга, топливораздаточного пистолета и ткани для фильтров, чтобы они не были заблокированы - ротор должен оборачиваться против часовой стрелки, если смотреть на насос спереди, если же нет, возвратите его для ремонта. |
| Мотор гудит, но не работает. | - грязь в рабочей полости насоса - поломался мотор | - почистите рабочую полость насоса - возвратите его для ремонта на завод |
| Слабый поток. | - сильно грязный фильтр - проблема с напорной линией - разгрузочный клапан загрязнен - трение лопаток - износ вала или лопаток - загрязнение красного адаптера | - разберите и почистите фильтр - проверьте напорную линию на утечки и ограничения; она может быть слишком узкой, широкой или негерметичной - снимите и проверьте разгрузочный клапан. Почистите его - проверьте лопатки и канавки на выемки и износ - проверьте вал и лопатки на износ и повреждения и замените их - почистите внутреннее решето |
| Насос работает медленно со странным шумом. | - неправильное напряжение - поломался мотор | - проверьте напряжение на входе - возвратите его для ремонта на завод |
| Мотор останавливается. | - низкое напряжение - внутренне загрязнение насоса твердыми частицами | - проверьте напряжение на входе - разберите и почистите насос |
| Мотор перегревается. | - перекачка жидкостей с высокой вязкостью - заблокирован фильтр - узкая заборная/нагнетательная труба - поломался мотор | - такие жидкости можно перекачивать ограниченное количество времени - снимите и почистите фильтр - замените трубу - возвратите его для ремонта на завод |
| Мотор не включается. | - отсутствует электричество - поломался мотор - соединение переключателя отключено | - проверьте источник электропитания - возвратите его для ремонта на завод - настройте соединение переключателя |
| Утечка жидкости | - плохое состояние прокладок - механическая герметизация в плохом состоянии | - проверьте все прокладки - замените механическую герметизацию |
| 9. ГАРАНТІЯ | 9. ГАРАНТИЯ |
| 1. Всі товари, створені компанією TOT COMERCIAL, S.A. мають 12-місячну гарантію з дня їхнього придбання на всі види виробничого браку. | 1. Все товары, созданные компанией TOT COMERCIAL, S.A. имеют 12-месячную гарантию со дня их приобретения на все виды производственного брака. |
| 2. TOT COMERCIAL, S.A., протягом гарантійного терміну експлуатації, гарантує заміну бракованої частини або товару. Матеріал повинен бути висланий на наш завод або призначений сервісний центр. Після технічної інспекції, буде визначено на кому лежить відповідальність: на виробникові, користувачі, установнику або перевізнику. | 2. TOT COMERCIAL, S.A., в гарантийный срок эксплуатации, гарантирует замену бракованной части товара. Материал должен быть выслан на наш завод или предназначенный сервисный центр. После технической инспекции, будет определено на ком лежит ответственность: на изготовителе, пользователе, установщике или перевозчике. |
| 3. Гарантія не покриває: неправильне використання, недбалість, окислювання, експлуатацію з порушенням норм, неправильну установку продуктів, використання неоригінальних запасних частин або специфічних питань, що не погоджені в ній. Вся створена і/або комерціалізована техніка компанії TOT COMERCIAL, S.A. має бути встановлена відповідно до інструкцій виробника. | 3. Гарантия не покрывает: неправильное использование, небрежность, окисление, эксплуатацию с нарушением норм, неправильную установку продуктов, использование неоригинальных запасных частей или специфических вопросов, что не согласованны в ней. Вся произведенная и/или коммерциализированная техника компании TOT COMERCIAL, S.A. должна быть установлена в соответствии с инструкциями производителя. |
| 4. Аксесуари й продукти, що не створені компанією TOT COMERCIAL, S.A., підлягають під гарантію їхнього виробника. | 4. Аксессуары и продукты, не произведенные компанией TOT COMERCIAL, S.A., подвержены гарантии их производителя. |
| 5. Через постійні інновації і розвиток, компанія TOT COMERCIAL, S.A. залишає за собою право на зміну характеристик продуктів і реклами без попередження. | 5. Через постоянные инновации и развитие, компания TOT COMERCIAL, S.A. оставляет за собой право на изменение характеристик продуктов и рекламы без предупреждения. |

| 10. ДЕКЛАРАЦІЯ СУМІСНОСТІ | 10. ДЕКЛАРАЦИЯ СОВМЕСТИМОСТИ |
| --- | --- |
| Виробник: |  |  | Производитель: |
| TOT COMERCIAL, s.a. Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |  |  | TOT COMERCIAL, s.a. Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |
| E-25600 BALAGUER (Lleida) SPAIN |  |  | E-25600 BALAGUER (Lleida) SPAIN |
| СТВЕРДЖУЄ: |  |  | УТВЕРЖДАЕТ: |
| Під свою відповідальність наступне: |  |  | Под свою ответственность следующее: |
| САМОВСМОКТУВАЛЬНИЙ НАСОС ДЛЯ ПАЛИВА |  |  | САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ТОПЛИВА |
| Торговельна марка: GESPASA |  |  | Торговая марка: GESPASA |
| Модель: AG-500 |  |  | Модель: AG-500 |
| Серійний номер. |  |  |  |  | Серийный номер. |  |  |
| Відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Європейської Ради: "98/37/EC від 22 червня 1998 року про зближення законодавчої бази Держав-членів у сфері машинного устаткування ", "2006/95/EC від 12 грудня 2006 року про упорядкування законодавчої бази Держав-членів у сфері електричного устаткування, сконструйованого для використання в конкретних межах напруги" і "2004/108/EC від 15 грудня 2004 про зближення законодавчої бази Держав-членів у сфері електромагнітної сумісності і анулюючи Директиву 89/336/EC", товар був створений у відповідності з наступними погодженими нормами: |  |  | В соответствии с Директивой Европейского Парламента и Европейского Совета: "98/37/EC от 22 июня 1998 года о сближении законодательной базы Государств-членов в сфере машинного оборудования ", "2006/95/EC от 12 декабря 2006 года oб упорядочении законодательной базы Государств-членов в сфере электрического оборудования, сконструированного для использования в конкретных пределах напряжения" и "2004/108/EC от 15 декабря 2004 о сближении законодательной базы Государств-членов в сфере электромагнитной совместимости и аннулируя Директиву 89/336/EC", товар был произведен в соответствии со следующими согласованными нормами: |
| UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безпека машинного устаткування. Основні концепції, загальні принципи конструкцій Частина 1: Основна термінологія й методологія (ISO 12100-1:2003) |  |  | UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безопасность машинного оборудования. Основные концепции, общие принципы конструкций Часть 1: Основная терминология и методология (ISO 12100-1:2003) |
| UNE-EN 60204-1:2007 | Безпека машинного устаткування. Електрифікація устаткування Частина 1: Загальні вимоги (IEC 60204-1:2005, змінений) |  |  | UNE-EN 60204-1:2007 | Безопасность машинного оборудования. Электрооснащение оборудования Часть 1: Общие требования (IEC 60204-1:2005, изменен) |
| UNE-EN 55014-1:2008 | Електромагнітна сумісність. Вимоги для побутової техніки, електроінструмента й аналогічних приладів Частина 1: Випромінювання |  |  | UNE-EN 55014-1:2008 | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовой техники, электроинструмента и аналогичных приборов Часть 1: Излучение |
| UNE-EN 55014-2/A1:2002 | Електромагнітна сумісність. Вимоги для побутової техніки, електроінструмента й аналогічних приладів Частина 2: Захищеність. Стандартизація асортименту продукції |  |  | UNE-EN 55014-2/A1:2002 | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовой техники, электроинструмента и аналогичных приборов Часть 2: Защищённость. Стандартизация ассортимента продукции |
| UNE-EN 60079-0:2007 | Електроапаратура для роботи з вибухонебезпечними газами Частина 0: Загальні вимоги (IEC 60079-0:2004, змінений) |  |  | UNE-EN 60079-0:2007 | Электроаппаратура для работы с взрывоопасными газами Часть 0: Общие требования (IEC 60079-0:2004, изменен) |
| UNE-EN 60079-1:2005 | Електроапаратура для роботи з вибухонебезпечними газами Частина 1: Вогнестійка оболонка 'd' |  |  | UNE-EN 60079-1:2005 | Электроаппаратура для работы работы с взрывоопасными газами Часть 1: Огнестойкая облочка 'd' |
| UNE-EN 809:1999 | Насоси й насосні станції для рідин. Загальні правила техніки безпеки. |  |  | UNE-EN 809:1999 | Насосы и насосные станции для жидкостей. Общие правила техники безопасности. |
| - Клас захисту від вологи IP-55 |  |  | - Класс защиты от влаги IP-55 |
| - Європейський сертифікат електромотора: EExd IIB TR ISSEP02 ATEX 036 |  |  | - Европейский сертификат электромотора: EExd IIB TR ISSEP02 ATEX 036 |
| Насоси, лічильники і паливороздавальні пістолети не повинні використовуватися, якщо механізми, на яких вони встановлені, не сумісні з вимогами Директиви 98/37/EC |  |  | Насосы, счетчики и топливораздаточные пистолеты не должны использоваться, если механизмы, на которых они установлены, не совместимы с требованиями Директивы 98/37/EC |
| БАЛАГУР (Лейда), Листопад 2009 |  |  | БАЛАГУР (Лейда), Ноябрь 2009 |
| Андре Пане Президент |  |  | Андре Пане Президент |