|  | Nº | ОПИС | КОД |  | Nº | ОПИС | КОД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание | Код |  |  | Описание | Код |  |
|  | 1* | Трифазний EExd мотор | 807801003 |  | 26 | Корпус насоса з фланцями | 000302101 |  |
|  |  | Трехфазный EExd мотор |  |  |  | Корпус насоса с фланцами |  |  |
|  | 1* | Однофазний EExd мотор | 807801005 |  | 31 | Вітонова стопорна шайба30x20x7 | 804600114 |  |
|  |  | Однофазный EExd мотор |  |  |  | Витоновая стопорная шайбі 30x20x7 |  |  |
|  | 2.1* | Шків SPA 95-1 | 275001018 |  | 32 | Каркас циліндра насоса | 275001003 |  |
|  |  | Шкив SPA 95-1 |  |  |  | Каркас цилиндра насоса |  |  |
|  | 2.2* | Конус BUSCH 1108-18 | 275001017 |  | 33 | 2ZR опорна подушка Ref. 6204 | 804603006 |  |
|  |  | Конус Busch 1108-18 |  |  |  | 2ZR опорная подушка Ref. 6204 |  |  |
|  | 3.1* | Шків SPA 132-1 | 275001016 |  | 34 | Шпилька 6x25 | 275001006 |  |
|  |  | Шкив SPA 132-1 |  |  |  | Шпилька 6x25 |  |  |
|  | 3.2* | Конус BUSCH 1610-19 | 275001015 |  | 35 | Вал насоса | 275001004 |  |
|  |  | Конус Busch 1610-19 |  |  |  | Вал насоса |  |  |
|  | 4 | Комплект із 6 лопаток | 000302009 |  | 36 | 2ZR опорна подушка Ref. 6205 | 804603005 |  |
|  |  | Комплект из 6 лопаток |  |  |  | 2ZR опорная подушка Ref. 6205 |  |  |
|  | 6 | Гвинт M-6x55 DIN.912 | 805400001 |  | 37 | Кришка каркаса циліндра насоса | 275001005 |  |
|  |  | Винт M-6x55 DIN.912 |  |  |  | Крышка каркаса цилиндра насоса |  |  |
|  | 7 | Пробка обвідного клапана | 000302008 |  | 38 | Гвинт M-6x20 DIN.912 | 805401005 |  |
|  |  | Пробка обводного клапана |  |  |  | Винт M-6x20 DIN.912 |  |  |
|  | 8 | Вітонова прокладка 30x3 | 803101029 |  | 39* | Ремінь A-30 13x767LI | 801600005 |  |
|  |  | Витоновая прокладка 30x3 |  |  |  | Ремень A-30 13x767LI |  |  |
|  | 9 | Пропускна пружина | 000302005 |  | 40* | Опора | 275001010 |  |
|  |  | Перепускная пружина |  |  |  | Опора |  |  |
|  | 10 | Обвідний клапан | 805606101 |  | 41* | Механізована підтримка | 275001007 |  |
|  |  | Обводной клапан |  |  |  | Механизированная поддержка |  |  |
|  | 11 | Вітонова прокладка 85x4 | 803101028 |  | 42* | Протектор ременя | 275001008 |  |
|  |  | Витоновая прокладка 85x4 |  |  |  | Протектор ремня |  |  |
|  | 12 | Валик F-211 | 000302011 |  | 43 | 8x30 Корпус осі | 275001009 |  |
|  |  | Валик F-211 |  |  |  | 8x30 Корпус оси |  |  |
| * Номера із зірочкою не позначені на малюнку // Номера со звездочкой не обозначены на рисунке. |  |
| 1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| - Корпус насоса AG-800 перебуває на опорі разом із мотором EExd (ATEX) і системою ременів. | - Корпус насоса AG-800 находится на опоре вместе с мотором EExd (ATEX) и системой ремней. |
| - Самовсмоктувальний | - Самовсасывающий |
| - Ексцентриковий із саморегулюючими лопатками | - Эксцентриковый с саморегулирующимися лезвиями |
| - Підходить для сільського господарства, будівництва, комунальних послуг і промислового використання | - Подходит для сельского хозяйства, строительства, коммунальных услуг и промышленного использования |
| - Продуктивність вільного вихідного отвору: 100-150 л/хв | - Производительность свободного выходного отверстия: 100-150 л/мин |
| - Укомплектований обвідним клапаном | - Снабжен обводным клапаном |
| - Мотор: 1КВ 230/400В 50Гц 3-фаз. 1. 400 об/хв | - Мотор: 1КВ 230/400 В 50Гц 3-фаз. 1.400 об/мин |
| 0,90КВ 230В 50 Гц 1-фаз 1.400 об /хв | 0,90КВ 230В 50 Гц 1-фаз 1.400 об/мин |
| - Безперервний режим роботи: S1 | - Непрерывный режим работы: S1 |
| - Споживання: 4,5-6 A (230В) 1,8-2,7A (400В) | - Потребление: 4,5-6 A (230В) 1,8-2,7A (400В) |
| - Європейський сертифікат EExd IIB G T3 TÜV 04 ATEX 2488X | - Европейский сертификат EExd IIB G T3 TÜV 04 ATEX 2488X |
| - З'єднання вхідного/вихідного отвору: 1 1/2” GAS (BSP) | - Соединение входного/выходного отверстия: 1 1/2” GAS (BSP) |
| - Пропускний тиск: 3-3,5 Бар | - Пропускное давление: 3-3,5 Бар |
| - Експлуатаційна температура: +50ºC – 20ºC | - Эксплуатационная температура: +50ºC – 20ºC |
| ПРИМІТКА: При використанні паливороздавального пістолету, потік знижується. | ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании топливораздаточного пистолета, поток снижается. |
| СУМІСНІСТЬ ІЗ РІДИНАМИ Цей мотор з поліпшеною електричною системою захисту підходить для перекачування вуглеводневих рідин. Підходить для перекачування бензину, гасу, дизеля й т.п. | СОВМЕСТИМОСТЬ С ЖИДКОСТЯМИ Этот мотор с улучшенной электрической системой защиты подходит для перекачки углеводородных жидкостей. Подходит для перекачки бензина, керосина, дизеля и т.п. |
| З'єднання: 1” |  | Вільно / Свободно | PSF-040 | PA-120 |  |  |
| Соединение | BAG-800 400В (дизель / дизель) | 145 л/хв (л/мин) | 114,3 л/хв (л/мин) | 128,6 л/хв (л/мин) |  |  |
| Всмоктування: 2,7 м 1 1/2” |  | 1,4A | 1,6A | 1,4A |  |  |
| Всасывание | BAG-800 400В (бензин / бензин) | 131,5 л/хв (л/мин) | 103,6 л/хв (л/мин) | 116,6 л/хв (л/мин) |  |  |
| Подача: 4 м 1” |  | 1,4A | 1,6A | 1,4A |  |  |
| Подача |  |  |  |  |  |  |
| 2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ | 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ |
| Будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції перед використанням товару. Люди, які не знають інструкцій, не повинні ним користуватися. | Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции перед использованием товара. Люди, которые не знают инструкций, не должны пользоваться им. |
| Це керівництво описує, як використати механізм відповідно до проектної документації, технічних характеристик, видів установки, експлуатації, підтримки і підготовки, з огляду на можливі ризики. | Это руководство описывает, как использовать механизм в соответствии с проектной документацией, техническими характеристиками, видами установки, эксплуатацией, поддержкой и подготовкой, учитывая возможные риски. |
| Інструкція по експлуатації повинна сприйматися як частина насоса й зберігатися для питань, що можуть виникнути у майбутньому, протягом усього терміну служби. Ми радимо зберігати її в сухому й захищеному місці. | Инструкция по эксплуатации должна восприниматься как часть насоса и сохраняться для вопросов, которые могут возникнуть в будущем, на протяжении всего строка службы. Мы советуем хранить ее в сухом и защищенном месте. |
| Керівництво відображає технічний стан на момент продажу комплекту й не може вважатися неадекватним у зв'язку з наступним поновленням через появу нових даних. Виробник залишає за собою право обновляти продукцію й керівництва без умови обновляти продукцію й попередні керівництва. | Руководство отображает техническое состояние на момент продажи комплекта и не может считаться неадекватным в связи с последующим обновлением через появление новых данных. Производитель оставляет за собой право обновлять продукцию и руководства без условия обновлять продукцию и предыдущие руководства. |
| 3. УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | 3. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| Для безпечного використання насоса важливо прочитати й додержуватися всіх нижчеописаних застережень: | Для безопасного использования насоса важно прочитать и следовать всем нижеописанным предостережениям: |
| 3.1. БУДЬ ЛАСКА, ТОЧНО ДОДЕРЖУЙТЕСЬ ІНСТРУКЦІЙ. Насос повинен завжди бути правильно заземлений і використовувати відповідні кабелі й труби. | 3.1. ПОЖАЛУЙСТА, ТОЧНО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ. Насос должен всегда быть правильно заземлен и использовать соответствующие кабеля и трубы. |
| 3.2. Ушкоджені мотори повинні бути відремонтовані в авторизованому сервісному центрі або на заводі. | 3.2. Поврежденные моторы должны быть отремонтированы в авторизованном сервисном центре или на заводе. |
|  |  | 3.3. ВАЖЛИВО Не куріть біля насоса щоб уникнути вогню. Куріння може стати причиною вибуху або навіть смерті. |  |  |  | 3.3. ВАЖНО Во избежание огня, не курите возле насоса. Курение может стать причиной взрыва или даже смерти. |
| 3.4. Опорні насоси ВAG-800 протестовані на самовсмоктування на глибині 2,7 метри. На більшій глибині, з лічильником або без, рекомендується встановити зворотний клапан з 1 1/2" фільтром. Зворотний клапан має бути стійким до рідин, що перекачуються. | 3.4. Опорные насосы ВAG-600 протестированы на самовсасывание на глубине 2,7 метра. На большей глубине, со счетчиком или без, рекомендуется установить обратный клапан с 1 1/2" фильтром. Обратный клапан должен быть совместим с перекачиваемой жидкостью. |
| 3.5. Шланги, що будуть встановлені на моделях, повинні мати однаковий або більший діаметр на вхідних і вихідних отворах насоса, мінімальний діаметр повинен бути 1 1/2" GAS (BSP) та бути стійкими до рідин, які перекачуються. | 3.5. Шланги, что будут установлены на моделях, должны иметь одинаковый или больший диаметр на входных и выходных отверстиях насоса, минимальный диаметр должен быть 1 1/2" GAS (BSP) и быть стойкими к перекачиваемым жидкостям. |
|  |  | 3.6. ВАЖЛИВО Після закінчення процесу заправлення, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВИКЛЮЧИТИ МОТОР. При перекритті отвору паливороздавального пістолету, рідина вільно перетікає в обхідний канал внутрішньої частини насоса. |  |  |  | 3.6. ВАЖНО После окончания процесса заправки, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ МОТОР. При перекрытии отверстия топливораздаточного пистолета, жидкость свободно перетекает в обходной канал внутренней части насоса. |
| 3.7. УВАГА: Якщо насос, шланг і паливороздавальний пістолет перебувають назовні, ми рекомендуємо встановити зворотний клапан розподілу тиску для збільшення коефіцієнта тиску в шлангу в літню погоду та/або в жарких країнах. В інакшому випадку, висока температура сонячних променів стане причиною надлишку тиску через розширення у зв'язку зі збільшенням обсягу бензину усередині труби. Це може викликати механічну розгерметизацію й поломку механічних елементів насоса. | 3.9. ВНИМАНИЕ: Если насос, шланг и топливораздаточный пистолет находятся снаружи, мы рекомендуем установить обратный клапан распределения давления для увеличения коэффициента давления в шланге в летнюю погоду и/или в жарких странах. В противном случае, высокая температура солнечных лучей станет причиной избытка давления через расширение в связи с увеличением объёма бензина внутри трубы. Это может вызвать механическую разгерметизацию и поломку механических элементов насоса. |
| Якщо насос не працює в місцях з дуже низкою або високою температурою, потрібно спустошити шланги й резервуар насоса. | Если насос не работает в местах с очень низкой или высокой температурой, нужно опустошить шланги и резервуар насоса. |
| Так само потрібно проробити, якщо насос не працює протягом довгого періоду часу (навіть якщо температура нормальна). | Так же нужно проделать, если насос не работает на протяжении долгого периода времени (даже если температура нормальная). |
| 3.8. РЕКОМЕНДАЦІЯ: Щоб уникнути надлишкового тиску на клапан насоса або лічильник (якщо він є в комплекті), рекомендується встановити зворотний клапан на вихідний отвір насоса або лічильника. Перевірте, щоб клапан було встановлено у правильному напрямку потоку. | 3.8. РЕКОМЕНДАЦИЯ: Во избежание избыточного давления на клапан насоса или счетчик (если он есть в комплекте), рекомендуется установить обратный клапан на выходное отверстие насоса или счетчика. Проверьте, чтобы клапан был установлен в правильном направлении потока. |
| 3.9. НІКОЛИ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАСОС, НЕЗАПОВНЕНИЙ РІДИНОЮ. Уникайте проливання будь-якої рідини на мотор. | 3.9. НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАСОС, НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ЖИДКОСТЬЮ. Избегайте проливания любой жидкости на мотор. |
|  |  | 3.10. Для правильної роботи насоса, не перевищуйте температур вище +50 ºC і нижче -20 ºC. У протилежному випадку, може виникнути небезпека протікання або вибуху. |  |  |  | 3.10. Для правильной работы насоса, не превышайте температур выше +50 ºC и ниже -20 ºC. В противном случае, может возникнуть опасность протекания или взрыва. |
|  |  | 3.11. УВАГА Електричні з'єднання повинні бути зроблені відповідно до Стандарту EN 60204-1-2. На серійних моделях електромотор має захист проти перезавантажень; установка такого захисту на розсуд користувача. Приєднайте кабель до мережі після засвідчення, що вона сумісна з характеристиками мотору (припустиме коливання напруги до 10%). Корпус двигуна має електричні частини. Його демонтаж повинен робитися кваліфікованим персоналом з урахуванням правил безпеки. |  |  |  | 3.11. ВНИМАНИЕ Электрические соединения должны быть сделаны в соответствии со Стандартом EN 60204-1-2. На серийных моделях электромотор имеет защиту против перегрузок; установка такой защиты на усмотрение пользователя. Присоедините кабель к сети после удостоверения, что она совместима с характеристиками мотора (допустимое колебание напряжения до 10%). Корпус двигателя имеет электрические части. Его демонтаж должен производиться квалифицированным персоналом с учетом правил безопасности. |
|  |  | 3.12. УВАГА Якщо, при включенні або виключенні мотору, насос виштовхує рідину замість її всмоктування, тобто, якщо мотор обертається в іншу сторону, потрібно поміняти фази місцями. |  |  |  | 3.12. ВНИМАНИЕ Если, при подключении к электросети или включении мотора, насос выталкивает жидкость вместо её всасывания, то есть, если мотор вращается в обратную сторону, нужно поменять фазы местами. |
| 3.13. Опорні насоси BAG-800 працюють у режимі самовсмоктування. Але якщо, при будь-якій умові, він не всмоктує рідину, вам ПОТРІБНО НЕГАЙНО ЗУПИНИТИ МОТОР і з'ясувати причину несправності. (Будь ласка, проконсультуйтеся з керівництвом з усунення несправностей). | 3.13. Опорные насосы BAG-800 работают в режиме самовсасывания. Но если, при любом условии, он не всасывает жидкость, вам НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ МОТОР и выяснить причину неисправности. (Пожалуйста, проконсультируйтесь с Руководством по устранению неисправностей). |
|  |  | 3.14. УВАГА Насос не повинен бути включений перед закінченням установки. Суворо заборонено всувати пальці або інші частини тіла в отвори; опорний насос має рухливі частини. Перед демонтажем або монтажем насоса, відключіть насос від електропостачання для запобігання мимовільного включення незахищених частин. |  |  |  | 3.14. ВНИМАНИЕ Насос не должен быть включен перед окончанием установки. Строго запрещено всовывать пальцы или другие части тела в отверстия; опорный насос имеет подвижные части. Перед демонтажем или монтажом насоса, отключите насос от электроснабжения для предотвращения непроизвольного включения незащищенных частей. |
|  |  | 3.15. ДЛЯ ДІЙСНОСТІ ГАРАНТІЇ КОМПЛЕКТУ ОБОВ’ЯЗКОВО УСТАНОВІТЬ ЗАПОБІЖНИК МОТОРА НА 1 КВ І СИЛУ СТРУМУ 2,5-4 А (400В) або 4-6 А (230В). |  |  |  | 3.15. ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИИ КОМПЛЕКТА ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРА НА 1 КВ И СИЛУ ТОКА 2,5-4 А (400В) или 4-6 А (230В). |
| 4. Установка | 4. Установка |
| УСТАНОВКА ЗА ДОПОМОГОЮ ВЛАСНОГО УСТАТКУВАННЯ | УСТНОВКА ПРИ ПОМОЩИ СОБСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| - Перед приєднанням насоса до електропостачання, потрібно переконатися, що напруга 230/400В або 230В. | - Перед соединением насоса к электроснабжению, нужно убедится, что напряжение 230/400В или 230В. |
| - Системи повинні бути створені для роботи з мінімальною висотою всмоктування. | - Системы должны быть созданы для работы с минимальной высотой всасывания. |
| Максимальна висота усмоктування для бензину і/або дизелю – 4,5 м. (Це еквівалент вертикальної дистанції від нижньої частини забірної труби, до вхідного отвору насоса плюс втрати при терті у вертикальному й горизонтальному напрямку труби, кутів, і т.п.). Висота буде впливати на потік, і буде викликати зменшення прискорення насоса й, можливо, кавітацію. | Максимальная высота всасывания для бензина и/или дизеля – 4,5 м. (Это эквивалент вертикальной дистанции от нижней части заборной трубы до входного отверстия насоса плюс потери при трении в вертикальном и горизонтальном направлении трубы, углов, и т.п.). Высота будет влиять на поток, и будет вызывать уменьшение ускорения насоса и, возможно, кавитацию. |
| - Помістіть фільтр у забірний шланг. Для всмоктування на глибині більше 2,7 м, з лічильником або без, потрібно встановити зворотний клапан. | - Поместите фильтр в заборный шланг. Для всасывания на глубине больше 2,7 м, с счетчиком или без, нужно установить обратный клапан. |
| УВАГА: Коли зворотний клапан встановлений, перевірте правильність його установки. | ВНИМАНИЕ: Когда обратный клапан установлен, проверьте правильность его установки. |
| - Потрібно пристосувати з'єднання і кути діаметром 1 1/2” GAS (BSP) до насосів. Якщо ви зменшите діаметр, насос буде працювати неправильно, зменшуючи потік і збільшуючи споживання мотора. | - Нужно приспособить соединения и углы диаметром 1 1/2” GAS (BSP) к насосам. Если вы уменьшите диаметр, насос будет работать неправильно, уменьшая поток и увеличивая потребление мотора. |
| - Візьміть до уваги, що фіксація всіх типів з'єднань як на шлангах, так і на насосах, повинна бути герметичною, для уникнення протікань рідини й проникнення повітря. | - Примите во внимание, что фиксация всех типов соединений как на шлангах, так и на насосах, должна быть герметичной, для избегания утечек жидкости и проникновения воздуха. |
| - Приєднайте забірний шланг до вхідного отвору насоса. | - Присоедините заборный шланг к входному отверстию насоса. |
|  |  | УВАГА Переконайтесь, що герметизуючі рідини або тефлонова стрічка не потрапили в насос. У протилежному випадку, насос або його зворотний клапан може бути заблокований. |  |  |  | ВНИМАНИЕ Убедитесь, чтобы герметизирующие жидкости или тефлоновая лента не попали в насос. В противном случае, насос или его обратный клапан может быть заблокирован. |
| - Приєднайте нагнітальний шланг до вихідного отвору насоса. | - Присоедините нагнетательный шланг к выходному отверстию насоса. |
| - Установіть паливороздавальний пістолет на кінець нагнітального шлангу. | - Установите топливораздаточный пистолет на конец нагнетательного шланга. |
| ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНИХ ПІСТОЛЕТІВ ВИКЛИКАЄ ЗМЕНШЕННЯ ПОТОКУ НА 7-14 %. ПОТРІБНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНІ ПІСТОЛЕТИ, ЩО МОЖУТЬ ПРОПУСКАТИ МІНІМАЛЬНИЙ ПОТІК У 150 Л/ХВ. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ ВЫЗЫВАЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ПОТОКА НА 7-14 %. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ ДОЛЖНЫ ПРОПУСКАТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТОК В 150 Л/МИН |
| - Переконайтеся в правильності з'єднання насоса, у тому, що встановлена напруга відповідає насосу, а кабель має заземлення. | - Убедитесь в правильности соединения насоса, в том, что установленное напряжение соответствует насосу, а кабель имеет заземление. |
| 5. ПОДАЧА ПАЛИВА | 5. ПОДАЧА ТОПЛИВА |
| 5.1. При включенні мотора, насос повинен всмоктувати рідину, а при відкритті паливороздавального пістолету, повинно розпочатися перекачування бензину. | 5.1.При включении мотора, насос должен всасывать жидкость, а при открытии топливораздаточного пистолета, должна начаться перекачка бензина. |
| 5.2. Коли заправка закінчилася, потрібно активувати вимикач. | 5.2. Когда заправка закончилась, нужно активировать выключатель. |
|  |  | 5.3. ВАЖЛИВО При роботі насоса із закритим паливороздавальним пістолетом, у шлангу створюється надлишок тиску. РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ установка в мережі зворотного стоку для зниження надлишків тиску в шлангу. |  |  |  | 5.3. ВАЖНО При работе насоса с закрытым топливораздаточным пистолетом, в шланге создается избыток давления. РЕКОМЕНДУЕТСЯ установка в сети возвратного стока для снижения излишков давления в шланге. |
| 6. ОБСЛУГОВУВАННЯ | 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| Періодично дотримуйтесь таких кроків для підтримки насоса у відмінному стані. | Периодически следуйте таким шагам для поддержания насоса в отличном состоянии. |
| 6.1. Перевірте стан фільтра на наявність забруднення. | 6.1. Проверьте состояние фильтра на наличие загрязнения. |
|  |  | 6.2. УВАГА Перевірте шланг і паливороздавальний пістолет на зношування й пошкодження. Поганий стан шланга й паливороздавального пістолету потенційно може завдати шкоди навколишньому середовищу. |  |  |  | 6.2. ВНИМАНИЕ Проверьте шланг и топливораздаточный пистолет на износ и повреждения. Плохое состояние шланга и топливораздаточного пистолета потенциально может нанести вред окружающей среде. |
| 7. РЕМОНТ | 7. РЕМОНТ |
| Тільки авторизовані ремонтні майстерні можуть проводити ремонт моторів. Потрібно почистити й висушити насоси перед відправленням їх на ремонт. | Только авторизованные ремонтные мастерские могут проводить ремонт моторов. Нужно почистить и высушить насосы перед отправкой их на ремонт. |
| Якщо, помилково, насос використовувався не для вуглеводневих рідин, промийте його рівно стільки разів, скільки потрібно для очищення, і напишіть записку з описом тих рідин, які перекачувалися через насос. Насоси, для яких не будуть виконані вищеописані вимоги, не будуть прийняті ані ремонтними майстернями, ані заводом. | Если, по ошибке, насос использовался не для углеводородных жидкостей, промойте его ровно столько раз, сколько нужно для очистки, и напишите записку с описанием тех жидкостей, которые прокачивались через насос. Насосы, для которых не будут выполнены вышеописанные требования, не будут приняты ни ремонтными мастерскими, ни заводом. |

| 8. КЕРІВНИЦТВО З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ |
| --- |
| НЕСПРАВНІСТЬ | МЛЖЛИВА ПРИЧИНА | ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ |
| Бак повний, насос працює, але рідина не проходить через автоматичний паливороздавальний пістолет. | - напірна система насичена повітрям, тому автоматичний паливороздавальний пістолет не може бути відкритий | - зніміть автоматичний паливороздавальний пістолет зі шланга. Включіть насос і чекайте, коли поллється рідина. Після цього встановіть автоматичний паливороздавальний пістолет. |
| Насос працює, але рідина не перекачується. | - проблема з напірною лінією - відкритий розвантажувальний клапан - тертя лопаток - втрата механічної герметизації - зношування вала або лопаток - заблокований випускний отвір або паливороздавальний пістолет - мотор обертається у зворотному напрямку | - перевірте напірну лінію на наявність протікань - зніміть і перевірте клапан - перевірте лопатки в канавки на виникнення виїмки на зношування - затисніть кришку або замініть механічну герметизацію - перевірте вал і лопатки на зношування і ушкодження та замініть їх - перевірте випускні отвори насоса, шланга, паливороздавального пістолету й тканини для фільтрів, щоб вони не були заблоковані - мотор повинен обертатися в правильному напрямку; в іншому разі, поміняйте місцями фази |
| Мотор гуде, але не працює. | - неправильна напруга - поламався мотор - неправильна робота фаз | - перевірте напругу на вході - поверніть його для ремонту на завод - перевірте правильність напруги |
| Слабкий потік. | - сильно брудний фільтр - проблема з напірною лінією - розвантажувальний клапан забруднений - тертя лопаток - зношування вала або лопаток | - розберіть і почистіть фільтр - перевірте напірну лінію на протікання і обмеження; вона може бути занадто вузькою, широкою або негерметичною - зніміть і перевірте розвантажувальний клапан. Почистіть його - перевірте лопатки і канавки на виїмки та зношування - перевірте вал і лопатки на зношування і ушкодження та замініть їх |
| Насос працює повільно з дивним шумом. | - неправильна напруга - поламався мотор | - перевірте напругу на вході - поверніть його для ремонту на завод |
| Мотор зупиняється. | - низька напруга - внутрішнє забруднення насоса твердими частками | - перевірте напругу на вході - розберіть і почистіть насос |
| Мотор перегрівається. | - перекачування рідин з високою в'язкістю - заблокований фільтр - вузька забірна/нагнітальна труба - поламався мотор | - можна перекачувати лише ті рідини, які описані у параграфі сумісності рідин - зніміть і почистіть фільтр - замініть трубу - поверніть його для ремонту на завод |
| Мотор не включається. | - відсутнє живлення - поламався мотор - перемикач відключений | - перевірте джерело електроживлення - поверніть його для ремонту на завод - налаштуйте з'єднання перемикача |
| Витік рідини | - поганий стан прокладок - механічна герметизація в поганому стані | - перевірте всі прокладки - поміняйте механічну герметизацію |
| 8. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ |
| Бак полный, насос работает, но жидкость не проходит через автоматический топливораздаточный пистолет. | - напорная линия завоздушена, потому автоматический топливораздаточный пистолет не может быть открыт | - снимите автоматический топливораздаточный пистолет со шланга. Включите насос и ждите, когда жидкость польется. После этого установите автоматический топливораздаточный пистолет. |
| Насос работает, но жидкость не перекачивается. | - проблема с напорной линией - открыт разгрузочный клапан - трение лопаток - потеря механической герметизации - износ вала или лезвий - заблокированное выпускное отверстие или топливораздаточный пистолет - мотор вращается в обратном направлении | - проверьте напорную линию на утечку - снимите и проверьте клапан - проверьте лопатки и канавки на выемки и износ - зажмите крышку или поменяйте механическую герметизацию - проверьте вал и лопатки на износ и повреждения и замените их - проверьте выпускные отверстия насоса, шланга, топливораздаточного пистолета и ткани для фильтров, чтобы они не были заблокированы - мотор должен вращаться в правильном направлении; в противном случае, поменяйте местами фазы |
| Мотор гудит, но не работает. | - неправильное напряжение - поломался мотор - неправильная работа фаз | - проверьте напряжение на входе - возвратите его для ремонта на завод - проверьте правильность напряжения |
| Слабый поток. | - сильно грязный фильтр - проблема с напорной линией - разгрузочный клапан загрязнен - трение лопаток - износ вала или лопаток | - разберите и почистите фильтр - проверьте напорную линию на утечки и ограничения; она может быть слишком узкой, широкой или негерметичной - снимите и проверьте разгрузочный клапан. Почистите его - проверьте лопатки и канавки на выемки и износ - проверьте вал и лопатки на износ и повреждения и замените их |
| Насос работает медленно со странным шумом. | - неправильное напряжение - поломался мотор | - проверьте напряжение на входе - возвратите его для ремонта на завод |
| Мотор останавливается. | - низкое напряжение - загрязнение твердыми частицами входного отверстия насоса | - проверьте напряжение на входе - разберите и почистите насос |
| Мотор перегревается. | - перекачка жидкостей с высокой вязкостью - заблокирован фильтр - узкая заборная/нагнетательная труба - поломался мотор | -нельзя перекачивать жидкости кроме тех, что описанны в параграфе совместимости жидкостей - снимите и почистите фильтр - замените трубу - возвратите его для ремонта на завод |
| Мотор не включается. | - отсутствует электричество - поломался мотор - переключатель отключен | - проверьте источник электропитания - возвратите его для ремонта на завод - настройте соединение переключателя |
| Утечка жидкости | - плохое состояние прокладок - механическая герметизация в плохом состоянии | - проверьте все прокладки - поменяйте механическую герметизацию |

| 9. ГАРАНТІЯ | 9. ГАРАНТИЯ |
| --- | --- |
| 1. Всі товари, створені компанією TOT COMERCIAL, S.A. мають 12-місячну гарантію з дня їхнього придбання на всі види виробничого браку. | 1. Все товары, созданные компанией TOT COMERCIAL, S.A. имеют 12-месячную гарантию со дня их приобретения на все виды производственного брака. |
| 2. TOT COMERCIAL, S.A., протягом гарантійного терміну експлуатації, гарантує заміну бракованої частини або товару. Матеріал повинен бути висланий на наш завод або призначений сервісний центр. Після технічної інспекції, буде визначено на кому лежить відповідальність: на виробникові, користувачі, установнику або перевізнику. | 2. TOT COMERCIAL, S.A. в гарантийный срок эксплуатации гарантирует замену бракованной части товара. Материал должен быть выслан на наш завод или предназначенный сервисный центр. После технической инспекции, будет определено на ком лежит ответственность: на изготовителе, пользователе, установщике или перевозчике. |
| 3. Гарантія не покриває: неправильне використання, недбалість, окислювання, експлуатацію з порушенням норм, неправильну установку продуктів, використання неоригінальних запасних частин або специфічних питань, що не погоджені в ній. Вся створена і/або комерціалізована техніка компанії TOT COMERCIAL, S.A. має бути встановлена відповідно до інструкцій виробника. | 3. Гарантия не покрывает: неправильное использование, небрежность, окисление, эксплуатацию с нарушением норм, неправильную установку продуктов, использование неоригинальных запасных частей или специфических вопросов, что не согласованны в ней. Вся произведенная и/или коммерциализированная техника компании TOT COMERCIAL, S.A. должна быть установлена в соответствии с инструкциями производителя. |
| 4. Аксесуари й продукти, що не створені компанією TOT COMERCIAL, S.A., підлягають під гарантію їхнього виробника. | 4. Аксессуары и продукты, не произведенные компанией TOT COMERCIAL, S.A., подвержены гарантии их производителя. |
| 5. Через постійні інновації і розвиток, компанія TOT COMERCIAL, S.A. залишає за собою право на зміну характеристик продуктів і реклами без попередження. | 5. Через постоянные инновации и развитие, компания TOT COMERCIAL, S.A. оставляет за собой право на изменение характеристик продуктов и рекламы без предупреждения. |

| 10. ДЕКЛАРАЦІЯ СУМІСНОСТІ | 10. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ |
| --- | --- |
| Виробник: |  |  | Производитель: |
| TOT COMERCIAL, s.a. Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |  |  | TOT COMERCIAL, s.a. Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |
| E-25600 BALAGUER (Lleida) SPAIN |  |  | E-25600 BALAGUER (Lleida) SPAIN |
| СТВЕРДЖУЄ: |  |  | УТВЕРЖДАЕТ: |
| Під свою відповідальність наступне: |  |  | Под свою ответственность следующее: |
| САМОВСМОКТУВАЛЬНИЙ НАСОС ДЛЯ ПАЛИВА |  |  | САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ТОПЛИВА |
| Торговельна марка: GESPASA |  |  | Торговая марка: GESPASA |
| Модель: ВАG -800 |  |  | Модель: ВАG-800 |
| Серійний номер. |  |  |  |  | Серийный номер. |  |  |
| Відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Європейської Ради: "98/37/EC від 22 червня 1998 року про зближення законодавчої бази Держав-членів у сфері машинного устаткування ", "2006/95/EC від 12 грудня 2006 року про упорядкування законодавчої бази Держав-членів у сфері електричного устаткування, сконструйованого для використання в конкретних межах напруги" і "2004/108/EC від 15 грудня 2004 про зближення законодавчої бази Держав-членів у сфері електромагнітної сумісності і анулюючи Директиву 89/336/EC", товар був створений у відповідності з наступними погодженими нормами: |  |  | В соответствии с Директивой Европейского Парламента и Европейского Совета: "98/37/EC от 22 июня 1998 года о сближении законодательной базы Государств-членов в сфере машинного оборудования ", "2006/95/EC от 12 декабря 2006 года oб упорядочении законодательной базы Государств-членов в сфере электрического оборудования, сконструированного для использования в конкретных пределах напряжения" и "2004/108/EC от 15 декабря 2004 о сближении законодательной базы Государств-членов в сфере электромагнитной совместимости и аннулируя Директиву 89/336/EC", товар был произведен в соответствии со следующими согласованными нормами: |
| UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безпека машинного устаткування. Основні концепції, загальні принципи конструкцій Частина 1: Основна термінологія й методологія (ISO 12100-1:2003) |  |  | UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безопасность машинного оборудования. Основные концепции, общие принципы конструкций Часть 1: Основная терминология и методология (ISO 12100-1:2003) |
| UNE-EN 60204-1:2007 | Безпека машинного устаткування. Електрифікація устаткування Частина 1: Загальні вимоги (IEC 60204-1:2005, змінений) |  |  | UNE-EN 60204-1:2007 | Безопасность машинного оборудования. Электрооснащение оборудования Часть 1: Общие требования (IEC 60204-1:2005, изменен) |
| UNE-EN 55014-1:2008 | Електромагнітна сумісність. Вимоги для побутової техніки, електроінструмента й аналогічних приладів Частина 1: Випромінювання |  |  | UNE-EN 55014-1:2008 | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовой техники, электроинструмента и аналогичных приборов Часть 1: Излучение |
| UNE-EN 55014-2/A1:2002 | Електромагнітна сумісність. Вимоги для побутової техніки, електроінструмента й аналогічних приладів Частина 2: Захищеність. Стандартизація асортименту продукції |  |  | UNE-EN 55014-2/A1:2002 | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовой техники, электроинструмента и аналогичных приборов Часть 2: Защищённость. Стандартизация ассортимента продукции |
| UNE-EN 60079-0:2005 | Електроапаратура для роботи з вибухонебезпечними газами Частина 0: Загальні вимоги (IEC 60079-0:2004, змінений) |  |  | UNE-EN 60079-0:2005 | Электроаппаратура для работы с взрывоопасными газами Часть 0: Общие требования (IEC 60079-0:2004, изменен) |
| UNE-EN 60079-1:2005 | Електроапаратура для роботи з вибухонебезпечними газами Частина 1: Вогнестійка оболонка 'd' |  |  | UNE-EN 60079-1:2005 | Электроаппаратура для работы работы с взрывоопасными газами Часть 1: Огнестойкая облочка 'd' |
| UNE-EN 809:1999 | Насоси й насосні станції для рідин. Загальні правила техніки безпеки. |  |  | UNE-EN 809:1999 | Насосы и насосные станции для жидкостей. Общие правила техники безопасности. |
| - Клас захисту від вологи IP-55 |  |  | - Класс защиты от влаги IP-55 |
| - Європейський сертифікат електромотора: EExd IIB G T3 TÜV 04 ATEX 2488X |  |  | - Европейский сертификат электромотора: EExd IIB G T3 TÜV 04 ATEX 2488X |
| Насоси, лічильники і паливороздавальні пістолети не повинні використовуватися, якщо механізми, на яких вони встановлені, не сумісні з вимогами Директиви 98/37/EC |  |  | Насосы, счетчики и топливораздаточные пистолеты не должны использоваться, если механизмы, на которых они установлены, не совместимы с требованиями Директивы 98/37/EC |
| БАЛАГУР (Лейда), вересень 2009 |  |  | БАЛАГУР (Лейда), сентябрь 2009 |
| Андре Пане Президент |  |  | Андре Пане Президент |