| Nº | ОПИС ОПИСАНИЕ | КОД КОД |  | Nº | ОПИС ОПИСАНИЕ | КОД КОД |  | Nº | ОПИС ОПИСАНИЕ | КОД КОД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробки вхідного/вихідного отвору | 320004001 |  | 13 | Спеціальна квадратна вітонова прокладка | 320704011 |  | 27 | Подвійна шестірня | 320001004 |  |
|  | Пробки входного/выходного отверстия |  |  |  | Специальная квадратная витоновая прокладка |  |  |  | Двойная шестерня |  |  |
| 2 | Прокладка 24x3,5 | 803100022 |  | 14 | Центральна кришка | 320004012 |  | 28 | Вимірювальна камера | 320002001 |  |
|  | Прокладка 24x3,5 |  |  |  | Центральная крышка |  |  |  | Измерительная камера |  |  |
| 2 | Вітонова прокладка 24x3,5 | 803101022 |  | 15 | Гвинт M-5x22 DIN. 912 | 805400008 |  | 29 | Коливний диск | 320002002 |  |
|  | Витоновая прокладка 24x3,5 |  |  |  | Винт M-5x22 DIN. 912 |  |  |  | Колеблющийся диск |  |  |
| 3 | Пробка D. 5,28 x 1,78 | 803100024 |  | 16 | Важіль скидання даних | 320005001 |  | 30 | Верхня кришка | 320002003 |  |
|  | Пробка D. 5,28x1,78 |  |  |  | Рычаг сброса данных |  |  |  | Верхняя крышка |  |  |
| 3 | Вітонова прокладка D. 5,28 x 1,78 | 803101024 |  | 17 | Оцинкований гвинт D.4,2x9,5 DIN.7981 | 805404003 |  | 31 | Кришка важеля | 320002004 |  |
|  | Витоновая прокладка D. 5,28x1,78 |  |  |  | Оцинкованный винт D.4,2x9,5 DIN.7981 |  |  |  | Крышка рычага |  |  |
| 4 | Регулювальна пробка захисту | 320004004 |  | 18 | 3-х цифровий циферблат | 320004013 |  | 32 | Опора мірного бачка | 320002006 |  |
|  | Регулировочная пробка защиты |  |  |  | 3-х цифровой циферблат |  |  |  | Опора мерного бачка |  |  |
| 5a | Прокладка D. 9,5x1,5 мм | 803100045 |  | 19 | Кришка циферблата | 320004014 |  | 33 | Зубовимірювальна вісь | 320002005 |  |
|  | Прокладка D. 9,5x1,5 мм |  |  |  | Крышка циферблата |  |  |  |  |  |  |
| 5b | Вітонова прокладка D. 9,5x1,5мм | 803101031 |  | 20 | Кільце M-4 | 800300001 |  |  | Зубоизмерительная ось |  |  |
|  | Витоновая прокладка D. 9,5x1,5 мм |  |  |  | Кольцо M-4 |  |  | 34 | Муфта D. 7 x D. 4 x 6 | 320004016 |  |
| 6 | Потоковий гвинт 10x47 | 320004006 |  | 21 | Оцинкований гвинт D.3,5x9,5 DIN.7981 | 805404002 |  |  | Муфта D. 7 x D. 4 x 6 |  |  |
|  | Потоковый винт 10x47 |  |  |  | Оцинкованный винт D. 3,5x9,5 DIN.7981 |  |  | 35 | Вал кривошипа 4 x 15 | 320002007 |  |
| 7 | Фіксатор кріплення | 320004007 |  | 22 | Механізм числення | 320005002 |  |  | Вал кривошипа 4 x 15 |  |  |
|  | Фиксатор крепления |  |  |  | Механизм счисление |  |  | 37 | Генератор імпульсів | 805800002 |  |
| 8 | Кріплення лічильника | 320004008 |  | 23 | Конічна шестірня | 320001002 |  |  | Генератор импульсов |  |  |
|  | Крепление счетчика |  |  |  | Коническая шестерня |  |  | 38 | Зубчата передача | 805890003 |  |
| 9 | Вітонова прокладка 80 x 3 | 803101025 |  | 24 | Прокладка D. 3,69 x 1,78 | 803100023 |  |  | Зубчатая передача |  |  |
|  | Витоновая прокладка 80x3 |  |  |  | Прокладка D. 3,69x1,78 |  |  | 39 | Шестигранник 3 x 6 | 805701001 |  |
| 10 | Вимірювальна камера | 320002000 |  | 24 | Вітонова прокладка D. 3,69 x 1,78 | 803101023 |  |  | Шестигранник 3 x 6 |  |  |
|  | Измерительная камера |  |  |  | Витоновая прокладка D. 3,69x1,78 |  |  | 40 | Гвинт M-3 x 6 DIN. 84 | 805406003 |  |
| 11 | Вісь D. 2 x 16 DIN. 6325 | 804000001 |  | 25 | Кільце шестірні | 320001005 |  |  | Винт M-3 x 6 DIN. 84 |  |  |
|  | Ось D.2x16 DIN. 6325 |  |  |  | Кольцо шестерни |  |  | 41 | 3-х цифровий датчик числення | 321105009 |  |
| 12 | Чорна декоративна рамка | 320004010 |  | 26 | Шестірня | 320001003 |  |  |  |  |  |
|  | Черная декоративная рамка |  |  |  | Шестерня |  |  |  | 3-х цифровий датчик числення |  |  |
| 1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Волюметричний механічний лічильник MG-80 і MGI-80 | Волюметрический механический счетчик MG-80 и MGI-80 |
| Вага: | 1,6 кг | Вес: | 1,6 кг |
| Перепускна здатність: | Від 10 до 90 л/хв | Пропуская способность: | От 10 до 90 л/мин |
| Точність: | ±1 % | Точность: | ±1 % |
| З'єднання: | 1” GAS (BSP) Вхід, із трьома позиціями, що налаштовуються | Соединения: | 1” GAS (BSP) Вход, с тремя настраиваемыми позициями |
|  | 1” GAS (BSP) Вихід, із трьома позиціями, що налаштовуються |  | 1” GAS (BSP) Выход, с тремя настраиваемыми позициями |
| Лічильник: | Механічний. Частковий 3-х знаковий індикатор до 999 літрів | Счетчик: | Механический. Частичный 3-х значный индикатор до 999 литров |
|  | 6-ти знаковий лічильник сумарного об'єму закачаної рідини на 999999 літрів |  | 6-ти значный счётчик суммарного объёма закачанной жидкости на 999999 литров |
| Опір тиску: | 13 Бар | Сопротивление давлению: | 13 Бар |
| Тиск при випробуванні: | 6 Бар | Давление при испытании: | 6 Бар |
| Максимальний експлуатаційний тиск: | 3,5 Бар | Максимальное эксплуатационное давление: | 3,5 Бар |
| Вимірювальна камера: | Вогнебезпечний диск: | Измерительная камера: | Огнебезопасный диск |
| Зроблений з: | Нетоксичного перероблюваного пластику з вітоновими прокладками та вогнетривкою камерою | Сделан из: | Нетоксичного перерабатываемого пластика с витоновыми прокладками и огнеупорной камерой |
| Максимальна навколишня температура: | 60 ºC | Максимальная окружающая температура: | 60 ºC |
| Додаткові адаптери: | Може поставлятися зі спеціальними сполучними муфтами із внутрішнім/зовнішнім різьбленням NPT, BSW, BSF, BRIGGS | Дополнительные адаптеры: | Может поставляться со специальными соединительными муфтами с внутренней/наружной резьбой NPT, BSW, BSF, BRIGGS |
| Розмір: | 150 x 150 x 170 мм | Размер: | 150 x 150 x 170 мм |
| КОНСТРУКТИВНІ ПАРАМЕТРИ | КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| 1” GAS (BSP) вхідний і випускний отвір із внутрішнім різьбленням на корпусі. Воно має 3 випускні трубки. Їх видно позаду: передньої, лівої бічної й нижньої частини. Також є 2 випускні отвори. Їх видно позаду: правої бічної й верхньої частини. | 1” GAS (BSP) входное и выпускное отверстие с внутренней резьбой на корпусе. Оно имеет 3 выпускных трубки. Их видно сзади: передней, левой боковой и нижней части. Также имеется 2 выпускных отверстия. Их видно сзади: правой боковой и верхней части. |
| Лічильник поставляється з горизонтальними впускними і випускними отворами. Проте, користувач може швидко змінити їхньої позиції, потрібно вийняти пробки з отворів з потрібним напрямком і закрити ними отвори з непотрібним напрямком. Внутрішні різьблення мають прокладки, що гарантують герметизацію; їх просто потрібно скручувати, поки вони не замкнуться й перестануть пропускати клейстери, рідини й продукти герметизації. | Счетчик поставляется с горизонтальными впускным и выпускным отверстиями. Тем не менее, пользователь может быстро изменить их позиции, нужно вытащить пробки с отверстий с нужным направлением и закрыть ими отвертися с ненужным направлением. Внутренние резьбы имеют прокладки, которые гарантируют герметизацию; их просто нужно скручивать, пока они не замкнуться и перестанут пропускать клейстеры, жидкости и продукты герметизации. |
| Лічильники MG-80 для приватного використання. Волюметричний механічний лічильник MG-80 має 2 типи числення: | Счетчики MG-80 для частного использования. Волюметрический механический счетчик MG-80 имеет 2 типа счисления: |
| - Частковий із трьома великими знаками до 999 літрів. Їх можна онулити за допомогою бічної шестірні відразу після перекачування | - Частичный с тремя большими знаками до 999 литров. Их можно обнулить с помощью боковой шестерни сразу после перекачки |
| - 6-значный лічильник сумарного обсягу закачаноъ рідини з вирахуванням до 999999 літрів; після закінчення, він автоматично обнулюється та починає програму заново. | - 6-значный счётчик суммарного объёма закачанной жидкости с исчислением до 999999 литров; после окончания, он автоматически обнуляется и начинает программу заново. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ MGI-80 | ХАРАКТЕРИСТИКИ MGI-80 |
| Лічильник MGI-80 відрізняється від моделі MG-80. Він також має на вхідному отворі генератор імпульсів 200:1 з 2-ма каналами зв'язку, що дає можливість приєднувати його до датчика споживання. Також має бічну защільнюючу коробку та 90 сантиметровий сполучний кабель. | Счетчик MGI-80 отличается от модели MG-80. Он также имеет на входном отверстии генератор импульсов 200:1 с 2-мя каналами связи, что дает возможность присоединять его к датчику потребления. Также имеет боковую сальниковую коробку и 90 сантиметровый соединительный кабель. |
| Від датчика відходить п’ятижильный кабель: | От датчика отходит пятижильный кабель: |
| Коричнева жила для живлення потужністю 6-24 В, біла – нуль, зелена – А (або 1), жовта В (або 2), сіра Z (або 3). | Коричневая жила для питания мощностью 6-24 В, бела – ноль, зеленая – А (или 1), желтая В (или 2), серая Z (или 3). |
| Датчик генерує 10 пульсів на канал/літр. | Датчик генерирует 10 пульсов на канал/литр. |
| 2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ | 2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ |
| Будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції перед використанням товару. Люди, які не знають інструкцій, не повинні ним користуватися. | Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции перед использованием товара. Люди, которые не знают инструкций, не должны пользоваться им. |
| Це керівництво описує, як використати лічильник відповідно до проектної документації, технічних характеристик, видів установки, експлуатаціЇ, підтримки й підготовки з огляду на можливі ризики. | Это руководство описывает, как использовать счетчик в соответствии с проектной документацией, техническими характеристиками, видами установки, эксплуатацией, поддержкой и подготовкой учитывая возможные риски. |
| Інструкція по експлуатації повинна сприйматися як частина лічильника й зберігатися для питань, що можуть виникнути у майбутньому, протягом усього терміну служби. Ми радимо зберігати її в сухому й захищеному місці. | Инструкция по эксплуатации должна восприниматься как часть счетчика и сохраняться для вопросов, которые могут возникнуть в будущем, на протяжении всего срока службы. Мы советуем хранить ее в сухом и защищенном месте. |
| Керівництво відображає технічний стан на момент продажу лічильника й не може вважатися неадекватним у зв'язку з наступним поновленням через появу нових даних. Виробник залишає за собою право обновляти продукцію й керівництва без умови обновляти продукцію й попередні керівництва. | Руководство отображает техническое состояние на момент продажи счетчика и не может считаться неадекватным в связи с последующим обновлением через появление новых данных. Производитель оставляет за собой право обновлять продукцию и руководства без условия обновлять продукцию и предыдущие руководства. |
| 3. УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | 3. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| Безпека лічильника, беручи до уваги якість устаткування, визначається Директивами ЄС і підтверджується контролем якості відповідальними особами підприємства, також гарантується нетоксичність і відсутність негативного впливу на навколишнє середовище. | Безопасность счетчика, принимая во внимание качество оборудования, определяется Директивами ЕС и подтверждается контролем качества ответственными лицами предприятия, также гарантируется нетоксичность и отсутствие негативного влияние на окружающую среду. |
| Для запобігання можливих інцидентів, рекомендується уважно читати наступні застереження: | Для предотвращения возможных инцидентов, рекомендуется внимательно читать следующие предостережения: |
| 3.1 Неправильна установка лічильника або його неправильне використання може мати сильний фізичний і матеріальний вплив. | 3.1 Неправильная установка счетчика или его неправильное использование может иметь сильное физическое и материальное влияние. |
|  |  | 3.2 При перекачуванні горючих рідин, вуглеводнів, курити заборонено. МОЖЕ ВИНИКНУТИ ВОГОНЬ. |  |  |  | 3.2 При перекачке горючих жидкостей, углеводородов, курить запрещено. МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ОГОНЬ. |
|  |  | 3.3. Цей лічильник сконструйований для перекачування/вимірювання вуглеводнів. Потрібно проконсультуватися про його сумісність із іншими рідинами. |  |  |  | 3.3. Этот счетчик сконструирован для перекачки/измерения углеводородов. Нужно проконсультироваться о его совместимости с другими жидкостями. |
| 3.4. Переконайтеся в правильній установки системи перекачування, перевірте його на протікання. | 3.4. Убедитесь в правильной установке системы перекачивания, проверьте ее на утечки. |
| 3.5. Рекомендується установка зворотного клапана на вихідному отворі лічильника. Таким чином, можливо запобігти проблемам з перекачувальним і вимірювальним устаткуванням. Наприклад: через випадковий прокол нагнітального шланга. | 3.5. Рекомендуется установка обратного клапана на выходном отверстии счетчика. Таким образом, возможно предотвратить проблемы с перекачивающим и измерительным оборудованием. Например: через случайный прокол нагнетательного шланга. |
|  |  | 3.6. . ВАЖЛИВО MG-80/ MGІ-80 має високу точність через мінімальний допуск до вимірювальної камери. Це один із найточніших лічильників на ринку. ОБОВ'ЯЗКОВО УСТАНОВІТЬ ЧЕРВОНИЙ АДАПТЕР З 352 МІКРОННИМ ФІЛЬТРОМ або ПЛАСТИКОВИЙ КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЯ З 352 МІКРОННИМ ФІЛЬТРОМ на вхідному отворі лічильника для запобігання блокування вимірювальної камери потраплянням твердих часток. РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВСТАНОВИТИ мікрофільтр FG-2 на напірну лінію насоса для одержання ефекту мікрофільтрації |  |  |  | 3.6. . ВАЖНО MG-80/ MGІ-80 имеет высокую точность через минимальный допуск до измерительной камеры. Это один из самых точных счетчиков на рынке. ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ КРАСНЫЙ АДАПТЕР С 352 МИКРОННЫМ ФИЛЬТРОМ или ПЛАСТИКОВЫЙ КОМПЛЕКТ ФЛАНЦА С 352 МИКРОННЫМ ФИЛЬТРОМ на входном отверстии счетчика для предотвращения блокирования измерительной камеры попаданием твердых частиц. РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ микрофильтр FG-2 на напорную линию насоса для получения эффекта микрофильтрации |
| 4. УСТАНОВКА | 4. УСТАНОВКА |
| Лічильники MG-80 дуже легко встановлювати. Він сконструйований так, щоб зробити установку більш зручною, використовуючи 6 можливих комбінацій кріплення до труби й шлангового з'єднання. | Счетчики MG-80 очень легко устанавливать. Он сконструирован так, чтобы сделать установку более удобной используя 6 возможных комбинаций крепления до трубы и шлангового соединения. |
| 4.1. Перевірте напрямок рідини. Не потрібно демонтувати лічильник, щоб змінити напрямок рідини. | 4.1. Проверьте направление жидкости. Не нужно демонтировать счетчик, чтобы изменить направление жидкости. |
| 4.2. Видаліть пробки з вихідного й вхідного отворів разом із прокладками. | 4.2. Удалите пробки с выходного и входного отверстий вместе с прокладками. |
| 4.3. Надягніть прокладки в пробки на відкриті отвори, які не будуть використатися. Не потрібно одягати нові прокладки на різьблення. Герметизація вже передбачена. Кінець різьблення має нітрилову прокладку (або вітонову, як передбачено в замовленні), що гарантує повну герметизацію при мінімальному тиску. | 4.3. Наденьте прокладки и пробки на открытые отверстия, которые не будут использоваться. Не нужно одевать новые прокладки на резьбу. Герметизация уже предусмотрена. Конец резьбы имеет нитриловую прокладку (или витоновую, как предусмотрено в заказе), что гарантирует полную герметизацию при минимальном давлении. |
| 4.4. Необхідно використовувати герметик при установці труб і на різьбленнях для стійкості до перекачуваних продуктів. | 4.4. Необходимо использовать герметик при установке труб и на резьба для учтойчивости к перекачиванным продуктам. |
| 5. РОЗБИРАННЯ/ЗБИРАННЯ 4. РАЗБОРКА /СБОРКА | 5. РАЗБОРКА/СБОРКА 4. РАЗБОРКА /СБОРКА |
| Не рекомендується розбирати лічильник, але якщо ви збираєтесь зробити це, вам потрібно врахувати, що лічильник має вимірювальну камеру з отворами для розподілу рідини, механізм часткового й повного числення. Дивіться детальний розріз. Лічильник поділений на частини для адекватної їх ідентифікації. Використовуйте номер запасної частини, яка вам потрібна, і враховуйте, що лічильник можна розібрати, не розбираючи при цьому труб. | Не рекомендуется делать разборку, но если вы собираетесь сделать это, вам нужно учесть, что счетчик имеет измерительную камеру с отверстиями для распределения жидкости, механизм частичного и полного счисления. Смотрите детальный разрез. Счетчик поделен на части для адекватной их идентификации. Используйте номер запасной части, которая вам нужна, и учитывайте, что счетчик можно разобрать, не разбирая при этом труб. |
| 5.1. Видаліть механізм обнуління лічильника (16). | 5.1. Удалите механизм обнуления счетчика (16). |
| 5.2. Видаліть ковпачкову гайку (12). | 5.2. Удалите колпачковую гайку (12). |
| 5.3. Послабте 2 гвинти (21) і видаліть кришку лічильника (19). | 5.3. Ослабьте 2 винта (21) и удалите крышку счетчика (19). |
| 5.4. Відкрутіть гвинти (17), які тримають механізм числення (22) і акуратно видаліть його. | 5.4. Открутите винты (17), которые держат механизм счисления (22) и аккуратно удалите его. |
| 5.5. Відкрутіть 8 гвинтів центральної кришки (14) від фіксатора обрамлення (7), коли центральна кришка лічильника відкрита (14), будьте обережні, тому що отут знаходяться шестірні вимірювального механізму. | 5.5. Открутите 8 винтов центральной крышки (14) от фиксатора обрамления (7), когда центральная крышка счетчика открыта (14), будьте осторожны, потому что тут находятся шестерни измерительного механизма. |
| 5.6. Для його складання, додержуйтеся цих інструкцій у зворотному порядку, беручи до уваги правильну установку фіксатора обрамлення (7), вітонової прокладки D. 80 x 3 (9) і спеціальної квадратної вітонової прокладки (13). | 5.6. Для его сборки, следуйте этим инструкциям в обратном порядке, принимая во внимание правильную установку фиксатора обрамления (7), витоновой прокладки D. 80 x 3 (9) и специальной квадратной витоновой прокладки (13). |
| 6. КАЛІБРУВАННЯ | 6. КАЛИБРОВКА |
| Лічильник можна легко відкалібрувати. Це робиться на заводі, використовуючи повітря під тиском 1,5 Бар. ПІСЛЯ УСТАНОВКИ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ЗАВЖДИ РОБИТИ КАЛІБРУВАННЯ. Кожний тип рідини має свою щільність. Для досягнення точності вимірювання, рекомендується, щоб переналаштування робилося нормованою пробіркою або декалітром. Або можна використати посудину з відомим обсягом (не меньше 10 літрів). | Счетчик можно легко откалибровать. Это производиться на заводе, используя воздух под давлением 1,5 Бар. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСЕГДА ДЕЛАТЬ КАЛИБРОВКУ. Каждый тип жидкости имеет свою плотность. Для достижения точности измерения, рекомендуется, чтобы перенастройка делалась нормированной пробиркой или декалитром. Или можно использовать сосуд с известным объемом не менее 10 литров). |
| Процес налаштування | Процесс настройки |
| 6.1. Для точного калібрування лічильник, шланг, паливороздавальний пістолет і насос повинні бути заповнені рідиною або звільнені від повітря. Це досягається вливанням 5-10 літрів рідини й закупоркою паливороздавального пістолету без зупинки насоса до закінчення операції. | 6.1. Для точной калибровки счетчик, шланг, топливораздаточный пистолет и насос должны быть заполнены жидкостью или освобождены от воздуха. Это достигается вливанием 5-10 литров жидкости и закупоркой топливораздаточного пистолета без остановки насоса до окончания операции. |
| 6.2. Заповніть нормований декалітровий контейнер для точного вимірювання (5 або 10 літрів). | 6.2.Заполните нормированный декалитровый сосуд для точного измерения (5 или 10 литров). |
| 6.3. Якщо об’єм на циферблаті не відповідає прокачаному об’ємові рідини, потрібно відкалібрувати лічильник. | 6.3. Если объем на циферблате не отвечает прокачанному объему жидкости, нужно откалибровать счетчик. |
| 6.4. Для цього зніміть кришку (4) і поверніть гвинт (6) за годинниковою стрілкою для зменшення потоку. Якщо повернути гвинт проти годинникової стрілки, він збільшитися. Повний поворот змінює вимірювання приблизно на 0,4 літри на кожні 10 літрів. | 6.4. Для этого снимите крышку (4) и поверните винт (6) за часовой стрелкой для уменьшения потока. Если повернуть винт против часовой стрелки, он увеличиться. Полный поворот изменяет измерение примерно на 0,4 литра на каждые 10 литров. |
| 6.5. Для гарантії точного калібрування, потрібно повторити це 3 або 4 рази. Якщо результат правильний, калібрування зроблено точно й лічильник готовий до роботи. Не перевищуйте тиску в 3,5 Бар, і не працюйте при тиску менше 1 Бар. | 6.5.Для гарантии точной калибровки, нужно повторить это 3 или 4 раза. Если результат правильный, калибровка произведена точно и счетчик готов к работе. Не превышайте давления в 3,5 Бар, и не работайте при давлении меньше 1 Бар. |
| 6.6. Лічильник MG-80 може працювати гравітаційним методом і за допомогою насоса. Запам'ятайте, що мінімальний тиск – 1 Бар, а мінімальний потік 10 л/хв із точністю ±1 %. Якщо ви вирішили користуватися гравітаційним методом, лічильник може неправильно вимірювати, залежно від висоти рідини в баку. Ми рекомендуємо завжди встановлювати насос. | 6.6. Счетчик MG-80 может работать гравитационным методом и с помощью насоса. Запомните, что минимальное давление – 1 Бар, а минимальный поток 10 л/мин с точностью ±1 %. Если вы решили пользоваться гравитационным методом, счетчик может неправильно измерять, в зависимости от высоты жидкости в баке. Мы рекомендуем всегда устанавливать насос. |
| 6. ОБСЛУГОВУВАННЯ | 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| Лічильники MG-80 не мають потреби в обслуговуванні. Можливо, деякі рідини будуть засихати у вимірювальній камері, що може ускладнити прохід рідини. Якщо це трапилося, їх потрібно обережно очистити й при установці перевірити її правильність. Використовуйте інструкції параграфа Розбирання/Збирання. Якщо ви вирішили зберігати лічильник MG-80 довгий час, почистіть його. Він повинен бути захищений і готовий до нової роботи. | Счетчики MG-80 не нуждаются в обслуживании. Возможно, некоторые жидкости будут присыхать к измерительной камере, что может произвести к затруднению прохода жидкости. Если это случилось, их нужно осторожно очистить и при установке проверить ее правильность. Используйте инструкции параграфа Разборка/Сборка. Если вы решили хранить счетчик MG-80 долгое время, почистите его. Он должен быть защищен и готов к новой работе. |
| ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЛІЧИЛЬНИК ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ СЕЧОВИНИ: | ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СЧЕТЧИК ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ МОЧЕВИНЫ: |
| Через свій хімічний склад, сечовина легко твердне, кристалізуючись при контакті з повітрям. Ці кристали можуть заблокувати рухомі частини лічильника. Щоб уникнути впливу цього процесу на роботу комплекту, візьміть до уваги наступне: Якщо лічильник повинен зупинитися на кілька днів, промийте комплект кілька разів знесоленою водою, щоб вимити сечовину й уникнути її кристалізації усередині комплекту. | Из-за своего химического состава, мочевина легко отвердевает, кристаллизируясь при контакте с воздухом. Эти кристаллы могут заблокировать движущиеся части счетчика. Чтобы избежать влияния этого процесса на работу комплекта, примите во внимание следующее: Если счетчик должен остановиться на несколько дней, промойте комплект несколько раз обессоленной водой, чтобы вымыть мочевину и избежать ее кристаллизации внутри комплекта. |
| 8. РЕМОНТ | 8. РЕМОНТ |
| Якщо лічильник MG-80 має потребу в ремонті, віднесіть його в магазин, де ви його купували. Там вам пояснять, що робити далі. Лічильник повинен бути вимитий і висушений перед відправленням на ремонт. | Если счетчик MG-80 нуждается в ремонте, отнесите его в магазин, где вы его покупали. Там вам объяснят, что делать дальше. Счетчик должен быть вымыт и высушен перед отправкой на ремонт. |
| При замовленні запасних частин, переконаєтеся, що ви дали правильний номер запасної частини й дату виробництва. Це буде гарантією доставки потрібної запчастини. | При заказе запасных частей, убедитесь, что вы дали правильный номер запасной части и дату производства. Это будет гарантией доставки нужной запчасти. |
| 9. СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЧИЛЬНИКА MG-80 | 9. СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЧЕТЧИКА MG-80 |
| Землеробство, авто справа, нафтове виробництво, літографія, промисловість, транспорт. | Земледелие, авто дело, нефтяное производство, литография, промышленность, транспорт. |

| 10. КЕРІВНИЦТВО З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ |
| --- |
| НЕСПРАВНІСТЬ | ІМОВІРНА ПРИЧИНА | ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ |
| Рідина перекачується, але лічильник не рахує її | - забруднення у вимірювальній камері | - потрібно почистити вимірювальну камеру (10) |
| Протікання | - послаблено шестикутний гвинт - через надлишковий тиск прокладка була переміщена - прорвало прокладку | - зажміть шестикутні гвинти (15) - замініть прокладку (9 або 13) - замініть прокладку (9 або 13) |
| Часткове або повне числення працює не правильно | - поломка механізму числення | - замініть механізм числення (22) |
| Лічильник неправильно рахує об’єм | - неправильне калібрування - недостатньо мінімального потоку | - відкалібруйте лічильник відповідно до параграфа 6 - мінімальний потік повинен бути 10 л/хв для правильного вимірювання |
| Низький рівень потоку | - забруднення вимірювальної камери - забруднення червоного адаптера | - очистіть вимірювальну камеру (10) - очистіть внутрішнє решето |
| Лічильник рахує сильно швидко або повільно | - неправильне налаштування - потрапляння повітря у середину системи - заблоковані шестірні - немає мінімального потоку | - налаштуйте лічильник відповідно до параграфа 6 - знайдіть і усуньте можливі шляхи проникнення повітря в систему - очистіть й замініть шестірні (23, 26, 27 або 33) - мінімальний потік повинен бути 10 л/хв для правильного виміру |
| 10. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ |
| Жидкость перекачивается, но счетчик не считает | - загрязнения в измерительной камере | - нужно почистить измерительную камеру (10) |
| Утечка | - ослаблен шестиугольный винт - через избыточное давление прокладка была передвинута - прорвало соединение | - зажмите шестиугольные винты (15) - замените прокладку (9 или 13) - замените прокладку (9 или 13) |
| Частичное или полное счисление не правильно работает | - поломка механизма счисления | - замените механизм счисления (22) |
| Счетчик неправильно считает объем | - неправильная калибровка - недостаточно минимального потока | - откалибруйте счетчик в соответствии с параграфом 6 - минимальный поток должен быть 10 л/мин для правильного измерения |
| Низкий уровень потока | - загрязнение измерительной камеры - загрязнение красного адаптера | - почистите измерительную камеру (10) - почистите внутреннее решето |
| Счетчик считает сильно быстро или медленно | - плохая настройка - попадание воздуха внутрь системы - заели шестерни - нету минимального потока | - настройте счетчик в соответствии с параграфом 6 - найдите и устраните возможные пути проникновения воздуха в систему - очистите и замените шестерни (23, 26, 27 или 33) - минимальный поток должен быть 10 л/мин для правильного измерения |
| 11. ГАРАНТІЯ | 9. ГАРАНТИЯ |
| Всі товари створені компанією TOT COMERCIAL, S.A. мають 12-місячну гарантію з дня їхнього придбання на всі види виробничого браку. | Все товары созданные компанией TOT COMERCIAL, S.A. имеют 12-месячную гарантию со дня их приобретения на все виды производственного брака. |
| TOT COMERCIAL, S.A. гарантує в гарантійний термін заміну бракованої частини товару. Матеріал повинен бути висланий на наш завод або призначений сервісний центр. Після технічної інспекції, буде визначено на кому лежить відповідальність: на виробникові, користувачі, установнику або перевізнику. | TOT COMERCIAL, S.A. гарантирует в гарантийный срок замену бракованной части товара. Материал должен быть выслан на наш завод или предназначенный сервисный центр. После технической инспекции, будет определено на ком лежит ответственность: на изготовителе, пользователе, установщике или перевозчике. |
| Гарантія не покриває: неправильне використання, недбалість, окислювання, експлуатацію з порушенням норм, неправильну установку продуктів, використання неоригінальних запасних частин або не сумісного специфічного зразка. Вся створена й/або комерціалізована техніка компанії TOT COMERCIAL, S.A. повинна бути встановлена відповідно до інструкцій виробника. | Гарантия не покрывает: неправильное использование, небрежность, окисление, эксплуатацию с нарушением норм, неправильную установку продуктов, использование неоригинальных запасных частей или не касающихся специфического образца. Вся произведенная и/или коммерциализированная техника компании TOT COMERCIAL, S.A. должна быть установлена в соответствии с инструкциями производителя. |
| Аксесуари й продукти, не створені компанією TOT COMERCIAL, S.A., піддані гарантії їхнього виробника. | Аксессуары и продукты, не произведенные компанией TOT COMERCIAL, S.A., подвержены гарантии их производителя. |
| Через постійні інновації й розвиток, компанія TOT COMERCIAL, S.A. залишає за собою право на зміну характеристик продуктів і реклами без попередження. | Через постоянные инновации и развитие, компания TOT COMERCIAL, S.A. оставляет за собой право на изменение характеристик продуктов и рекламы без предупреждения. |

| 12. ДЕКЛАРАЦІЯ СУМІСНОСТІ | 12. ДЕКЛАРАЦИЯ СОВМЕСТИМОСТИ |
| --- | --- |
| Виробник: |  |  | Производитель: |
| TOT COMERCIAL, s.a. Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |  |  | TOT COMERCIAL, s.a. Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |
| E-25600 BALAGUER (Lleida) ESPAÑA |  |  | E-25600 BALAGUER (Lleida) ESPAÑA |
| СТВЕРДЖУЄ: |  |  | УТВЕРЖДАЕТ: |
| Під свою відповідальність наступне: |  |  | Под свою ответственность следующее: |
| ВОЛЮМЕТРИЧНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЛІЧИЛЬНИК |  |  | ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК |
| Торгівельна марка: GESPASA |  |  | Торговая марка: GESPASA |
| Модель: MG-80 |  |  |  |  | Модель: MG-80 |  |  |
| Модель: MGI-80 |  |  |  |  | Модель: MGI-80 |  |  |
| Модель: MG-80V |  |  |  |  | Модель: MG-80V |  |  |
| Модель: MGI-80V |  |  |  |  | Модель: MGI-80V |  |  |
| Серійний № |  |  |  |  | Серийный № |  |  |
| Відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Європейської Ради: "98/37/EC від 22 червня 1998 року про зближення законодавчої бази Держав-членів у сфері машинного устаткування", "2006/95/EC від 12 грудня 2006 року про упорядкування законодавчої бази Держав-членів у сфері електричного устаткування, сконструйованого для використання в конкретних межах напруги", товар був створений у відповідності з наступними погодженими нормами: |  |  | В соответствии с Директивой Европейского Парламента и Европейского Совета: "98/37/EC от 22 июня 1998 года о сближении законодательной базы Государств-членов в сфере машинного оборудования", "2006/95/EC от 12 декабря 2006 года oб упорядочении законодательной базы Государств-членов в сфере электрического оборудования, сконструированного для использования в конкретных пределах напряжения", товар был произведен в соответствии со следующими согласованными нормами: |
| UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безпека машинного устаткування. Основні концепції, загальні принципи конструкцій Частина 1: Основна термінологія й методологія (ISO 12100-1:2003) |  |  | UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безопасность машинного оборудования. Основные концепции, общие принципы конструкций Часть 1: Основная терминология и методология (ISO 12100-1:2003) |
| UNE-EN 60204-1:2007 | Безпека машинного устаткування. Електричне обладнання устаткування Частина 1: Загальні вимоги (IEC 60204-1:2005, змінений) |  |  | UNE-EN 60204-1:2007 | Безопасность машинного оборудования. Электрооснащение оборудования Часть 1: Общие требования (IEC 60204-1:2005, изменен) |
| БАЛАГУР (Лейда), січень 2010 |  |  | БАЛАГУР (Лейда), январь 2010 |
| Андре Пане Президент |  |  | Андре Пане Президент |