| MGE-40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nº | Опис Описание | Код |
|  |  | 3 | Верхня кришка лічильника | 471402003 |
|  |  |  | Верхняя крышка счетчика |  |
|  |  | 4 | Гвинт (2,9x6,5 DIN.7963 | 805404004 |
|  |  |  | Винт (2,9x6,5 DIN.7963 |  |
|  |  | 5 | Акумулятор таблеткового типу CR 2032 | 322209005 |
|  |  |  | Аккумулятор таблеточного типа CR 2032 |  |
|  |  | 7 | Передня кільцева кришка ротора | 800300012 |
|  |  |  | Передняя кольцевая крышка ротора |  |
|  |  | 9 | Корпус лічильника | 471404008 |
|  |  |  | Корпус счетчика |  |
|  |  | 10 | Овальний привод лічильника | 471402005 |
|  |  |  | Овальный привод счетчика |  |
|  |  | 11 | Прокладка (56x3,5 | 803100032 |
|  |  |  | Прокладка (56x3,5 |  |
|  |  | 12 | Вал зубчастої передачі лічильника | 473402008 |
|  |  |  | Вал зубчатой передачи счетчика |  |
|  |  | 13 | Нижня кришка лічильника | 322004014 |
|  |  |  | Нижняя крышка счетчика |  |
|  |  | 14 | Гвинти M-5x16 DIN.912 | 805400012 |
|  |  |  | Винты M-5x16 DIN.912 |  |
|  |  | 16 | Ущільнювальна прокладка | 322004011 |
|  |  |  | Уплотнительная прокладка |  |
|  |  | 19 | Магніт(6x10 | 322001008 |
|  |  |  | Магнит (6x10 |  |
|  |  | 55 | Гвинт M-3x6 DIN.84 | 805406012 |
|  |  |  | Винт M-3x6 DIN. 84 |  |
|  |  | 61 | Тканинна передня кришка | 322004513 |
|  |  |  | Тканевая передняя крышка |  |
|  |  | 62 | Електронна плата | 322009601 |
|  |  |  | Электронная плата |  |
|  |  | 63 | Комплект контактів | 473409007 |
|  |  |  | Комплект контактов |  |
| 1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| MGE-40 – Електронний лічильник з овальними шестірнями | MGE-40 – Электронный счётчик с овальными шестернями |
| Загальна вага: | 0,65 кг | Общий вес: | 0,65 кг |
| Розмір: | 100 x 125 x 100 мм | Размер: | 100 x 125 x 100 мм |
| Перепускна здатність: | Від 2 до 40 л/хв (SAE 30/40) | Пропускная способность: | От 2 до 40 л/мин (SAE 30/40) |
| Точність: | ( 1% | Точность: | ( 1% |
| З'єднання: | F 1/2” вхід/вихід GAS (BSP) | Соединения: | F 1/2” вход/выход GAS (BSP) |
| Лічильник: | 5-цифровий дисплей. Зберігає кількість перекачаних літрів останнього періоду роботи. | Счетчик: | 5-цифровой дисплей. Сохраняет количество перекаченных литров последнего периода работы. |
| Максимальний експлуатаційний тиск: | 50 Бар | Максимальное эксплуатационное давление: | 50 Бар |
| Максимальна/мінімальна температура: | -10 ºC / +60 ºC | Максимальная/минимальная температура: | -10 ºC / +60 ºC |
| Має клавіатуру з високою тактильною чутливістю клавіш. | Имеет клавиатуру с высокой тактильной чувствительностью клавиш. |
| Електричний лічильник меє алюмінієву вимірювальну камеру з овальними шестірнями високої точності, із круглим LCD дисплеєм, що обертається на 90º до корпуса для зручного огляду. Підходить для перекачування мінерального масла, дизеля, бензину, масла для моторів до SAE-140 (перевірте інші рідини). Може бути вмонтований у систему розподілу масла. Для приватного використання. Не підходить для фіскальних операцій. Має параметри установки й зберігає загальну кількість літрів у ПОСТІЙНІЙ пам'яті. Має яскраво освітлений дисплей. | Электрический счетчик имеет алюминиевую измерительную камеру с овальными шестернями высокой точности, с круглым жидкокристаллическим дисплеем, что оборачивается на 90º к корпусу для удобного обзора. Подходит для перекачки минерального масла, дизеля, бензина, масла для моторов до SAE-140 (проверьте другие жидкости). Может быть вмонтирован в систему распределения масла. Для частного использования. Не подходит для фискальных операций. Имеет параметры установки и хранит общее количество литров в ПОСТОЯННОЙ памяти. Имеет ярко освещенный дисплей. |
| 2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ | 2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ |
| Будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції перед використанням товару. Люди, які не знають інструкцій, не повинні ним користуватися. | Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции перед использованием товара. Люди, которые не знают инструкций, не должны пользоваться им. |
| Це керівництво описує, як використовувати лічильник відповідно до проектної документації, технічних характеристик, видів установки, експлуатації, підтримки й підготовки, з огляду на можливі ризики. Інструкція для експлуатації повинна сприйматися як частина лічильника й зберігатися для питань, що можуть виникнути у майбутньому, протягом усього терміну служби. Ми радимо зберігати її в сухому й захищеному місці. | Это руководство описывает, как использовать счетчик в соответствии с проектной документацией, техническими характеристиками, видами установки, эксплуатацией, поддержкой и подготовкой учитывая возможные риски. Инструкция по эксплуатации должна восприниматься как часть агрегата и сохраняться для вопросов, которые могут счетчика в будующем, на протяжении всего сроку службы. Мы советуем хранить ее в сухом и защищенном месте. |
| Керівництво відображає технічний стан на момент продажу лічильника й не може вважатися неадекватним у зв'язку з наступним поновленням через появу нових даних. Виробник залишає за собою право обновляти продукцію й керівництва без умови обновляти продукцію й попередні керівництва. | Руководство отображает техническое состояние на момент продажи счетчика и не может считаться неадекватным в связи с последующим обновлением через появление новых данных. Производитель оставляет за собой право обновлять продукцию и руководства без условия обновлять продукцию и предыдущие руководства. |
|  |  | УВАГА: Контакт із водою або вологою може пошкодити електроніку. Цей комплект не водонепроникний. Будь ласка, установіть цей комплект у місцях, захищених від впливу погодних умов. |  |  |  | ВНИМАНИЕ: Контакт с водой или влагой может повредить электронику. Этот комплект не водонепромокаемый. Пожалуйста, установите этот комплект в местах, защищенных от влияния погодных условий. |  |
| 3. УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | 3. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| Безпека лічильника, беручи до уваги якість устаткування, визначається Директивами ЄС і підтверджується контролем якості відповідальними особами підприємства, також гарантується нетоксичність і відсутність негативного впливу на навколишнє середовище. Для запобігання можливих інцидентів, рекомендується уважно читати наступні застереження: | Безопасность счетчика, принимая во внимание качество оборудования, определяется Директивами ЕС и подтверждается контролем качества ответственными лицами предприятия, также гарантируется нетоксичность и отсутствие негативного влияние на окружающую среду. Для предотвращения возможных инцидентов, рекомендуется внимательно читать следующие предостережения: |
|  |  | 3.1. УВАГА: Неправильна установка лічильника або його неправильне використання може сильний фізично й матеріально вплинути на навколишнє середовище. Рекомендується встановити фільтр для запобігання потрапляння твердих часток у вимірювальну камеру. |  |  |  | 3.1. ВНИМАНИЕ: Неправильная установка счетчика или его неправильное использование может сильно физически и материально повлиять на окружающую среду. Рекомендуется установить фильтр для избежания попадания твердых частиц в измерительную камеру. |  |
|  |  | 3.2. УВАГА: При перекачуванні горючих рідин, вуглеводнів, курити заборонено. МОЖЕ ВИНИКНУТИ ВОГОНЬ. |  |  |  | 3.2. ВНИМАНИЕ: При перекачке горючих жидкостей, углеводородов, курить воспрещено. МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ОГОНЬ. |  |
|  |  | 3.3. УВАГА: Переконайтеся в правильності установки зливальної системи, перевіряючи на відсутність протікання. |  |  |  | 3.3. ВНИМАНИЕ: Убедитесь в правильности установки сливной системы, проверяя на отсутствие утечек. |  |
| 4. УСТАНОВКА | 4. УСТАНОВКА |
| 4.1. Простежте за напрямком потоку рідини | 4.1. Проследите за направлением потока жидкости |
| 4.2. Заберіть пробки на вхідному й вихідному отворах. | 4.2. Уберите пробки на входном и выходном отверстиях. |
|  |  | 4.3. УВАГИ: Використовуйте ущільнюючі речовини дуже обережно. Простежте, щоб вони не потрапили у вимірювальну камеру. Якщо вони туди потрапили, мотор може поламатися. |  |  |  | 4.3. ВНИМАНИЯ: Используйте уплотняющие вещества очень осторожно. Проследите, чтобы они не попали в измерительную камеру. Если они туда попали, мотор может поломаться. |  |
| 4.4. При установці труб і різьблень, потрібно використати ті герметизуючі речовини, які стійкі до впливу бензину й хімічних продуктів. | 4.4. При установке труб и резьбы, Нужно использовать те герметизирующие вещества, которые устойчивы к воздействию бензина и химических продуктов. |
| 5. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ | 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| - Лічильник не має системи запуску. Він завжди з'єднаний, а його дисплей включений і готовий вимірювати. | - Счетчик не имеет системы запуска. Он всегда соединен, а его дисплей включен и готов измерять. |
| - Дисплей відображає об'єм з 2,1 або будь-яким десятковим знаком, відповідно до відображеного числа. Наприклад: якщо число між 0,00 і 999,99, він покаже 2 десяткові знаки; якщо між 1000,0 і 9999,9, він покаже 1 десятковий знак, а якщо 10000 або більше, то десяткових знаків не буде. | - Дисплей отображает объем с 2,1 или любым десятичным знаком, в соответствии с отображенным числом. Например: если число между 0,00 и 999,99, он покажет 2 десятичные знаки; если между 1000,0 и 9999,9, он покажет 1 десятичный знак, а если 10000 или больше, то десятичных знаков не будет. |
| - Лічильник має 2 системи числення: | - Счетчик имеет 2 системы счисления: |
| Часткова: відображає кількість літрів за 1 період роботи. | Частичная: отображает количество литров за 1 период работы. |
| - Числення контрольної суми: відображає сумарну кількість літрів | - Счисление контрольной суммы: отображает суммарное количество литров |
| Щоразу, коли рідина перкачується через лічильник, обидві системи збільшують свої значення. | Каждый раз, когда жидкость перекачивается через счетчик, обе системы увеличивают свои значения. |
| - ОБНУЛІННЯ ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ | - ОБНУЛЕНИЕ ЧАСТИЧНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ |
| Натисніть кнопку «СКИДАННЯ». Коли ви відпустите клавішу, на дисплеї повинно відобразитись “0,00”. | Нажмите кнопку «СБРОС».Когда вы отпустите клавишу, на дисплее должно отобразится “0,00”. |
| - ЗЧИТУВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ СУМИ | - СЧИТЫВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ |
| Натисніть кнопку «ЗАГАЛЬНА СУМА». Коли ви натискаєте цю клавішу, на дисплеї відображається загальна сума. Коли ви відпускаєте клавішу, на дисплеї відображається часткова сума. | Нажмите кнопку «ОБЩАЯ СУММА». Когда вы нажимаете эту клавишу, на дисплее отображается общая сумма. Когда вы отпускаете клавишу, на дисплее отображается частичная сумма. |
| - ПЕРЕВІРКА ДИСПЛЕЯ | - ПРОВЕРКА ДИСПЛЕЯ |
| Коли ви натискаєте кнопку «СКИДАННЯ», всі частини дисплея підсвічуються, таким чином ви можете перевірити працездатність всіх елементів дисплея. | Когда вы нажимаете кнопку «СБРОС», все части дисплея подсвечиваються, таким способом вы можете проверить работоспособность всех элементов дисплея. |
| - ПЕРЕВІРКА СЕРІЙНОГО НОМЕРА | - ПРОВЕРКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА |
| Натисніть кнопку «СКИДАННЯ»; через 2 секунди на дисплеї буде відображено серійний номер. | Нажимаете кнопку «СБРОС»; через 2 секунды на дисплее будет отображен серийный номер. |
| - ПЕРЕВІРКА СТАНУ БАТАРЕЇ | - ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ |
| Натисніть кнопку «СКИДАННЯ». Коли ви натискаєте цю клавішу і якщо напруга батареї впаде нижче 2,3В, то на дисплеї з'явиться значок “bAt”. | Нажимаете кнопку «СБРОС». Когда вы нажимаете эту клавишу и если напряжение батареи упадет ниже 2,3В, на дисплее появится значок “bAt”. |
| 6. ІНСТРУКЦІЇ З КАЛІБРУВАННЯ | 6. ИНСТРУКЦИИ ПО КАЛИБРОВКЕ |
|  |  | УВАГА: Лічильники попередньо калібруються на заводі. ВАМ ПОТРІБНО ЗАНОВО ВІДКАЛІБРУВАТИ ЛІЧИЛЬНИК під час його установки. |  |  |  | ВНИМАНИЕ: Счетчики предварительно калибруются на заводе. ВАМ НУЖНО СНОВА ОТКАЛИБРОВАТЬ СЧЕТЧИК во время его установки. |  |
| КАЛІБРУВАННЯ | КАЛИБРОВКА |
| 1. Натисніть і тримайте відразу кнопки «СКИДАННЯ» і «ЗАГАЛЬНА СУМА» приблизно 10 секунд, поки на дисплеї не з'явиться буква «Р». | 1. Нажмите и держите сразу кнопки «СБРОС» и «ОБЩАЯ СУММА» примерно 10 секунд, пока на дисплее не появится буква «Р». |
| 2. За допомогою відомого для вас обсягу рідини, прокачайте її через лічильник так, щоб вимірювання не перевищило 99,99 літрів. | 2. С помощью известного для вас объема жидкости, прокачайте ее через счетчик так, чтобы исчисление не превысило 99,99 литров. |
| 3. Натисніть кнопку «СКИДАННЯ». На дисплеї відобразиться “L 0,00”. | 3. Нажмите кнопку «СБРОС». На дисплее отобразится “L 0,00”. |
| 4. Наберіть кількість прокачаної рідини (як можна точніше). Для цього натисніть кнопку «ЗАГАЛЬНА СУМА» для збільшення цифр від 0 до 9; для вибору потрібної цифри й переходу до наступної натисніть кнопку «СКИДАННЯ». | 4. Наберите количество прокачанной жидкости (как можно точнее). Для этого нажмите кнопку «ОБЩАЯ СУММА» для увеличения цифр от 0 до 9; для выбора нужной цифры и перехода к следующей нажмите кнопку «СБРОС». |
| 5. Коли всі 4 цифри набрані, на дисплеї відобразиться “----“, після цього він негайно відобразить коефіцієнт калібрування. | 5. Когда все 4 цифры набраны, на дисплее отобразится “----“, после этого он немедленно отобразит коэффициент калибровки. |
| 6. Натисніть кнопку «СКИДАННЯ» для вибору коефіцієнта калібрування. | 6. Нажмите кнопку «СБРОС» для выбора коэффициента калибровки. |
| ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ | СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ |
| “ERR C”: помилка в процесі налаштування коефіцієнта калібрування. Повторіть цей процес знову. | “ERR C”: ошибка в процессе настройки коэффициента калибровки. Повторите этот процесс опять. |
| “ERR P”: не досить рідини або не працює контакт. Повторіть крок №2 по калібруванню лічильника. | “ERR P”: не достаточно жидкости или не работает контакт. Повторите шаг №2 по калибровке счетчика. |
| “ERR L”: перекачану кількість літрів рідини не вписано. Повторіть крок №4 по калібруванню лічильника. | “ERR L”: перекачанное количество литров жидкости не вписано. Повторите шаг №4 по калибровке счетчика. |
|  |  | УВАГА: Процес калібрування повинен проходити при максимальному номінальному потоці для лічильника; інакше воно буде неправильним. |  |  |  | ВНИМАНИЕ: Процесс калибровки должен проходить при максимальном или номинальном потоке для счетчика; иначе она будет неправильной. |
| 7. ОПЕРАЦІЯ ПО ЗАМІНІ БАТАРЕЇ | 7. ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ |
| Лічильник MGE-40 працює за допомогою літієвої батареї таблеткового типу, модель CR2032. Приблизний термін експлуатації - 5 років. | Счетчик MGE-40 работает с помощью литиевой батареи таблеточного типа, модель CR2032. Примерный строк эксплуатации – 5 лет. |
| Для заміни батареї потрібно відкрутити гвинти (4) для відділення електроніки від вимірювальної камери. Потім відкрутити гвинти (55) і відокремити електроніку від пластикового корпуса. | Для замены батареи нужно открутить винты (4) для отделения электроники от измерительной камеры. Потом открутить винты (55) и отделить электронику от пластикового корпуса. |
| Вийміть батарею за допомогою викрутки. | С помощью отвёртки вынимайте батарею. |
| Замініть стару батарею на нову. «ПЛЮС» батареї знаходиться зверху. | Поменяйте старую батарею на новую. «ПЛЮС» батареи находится сверху. |
|  |  | УВАГА НЕ вставляйте батарею не тим полюсом. Це може пошкодити електроніку. |  |  |  | ВНИМАНИЕ НЕ вставляйте батарею не тем полюсом. Это может повредить электронику. |  |
|  |  | УВАГА Важливо додержуватися інструкцій виробника батареї. Не викидайте її в сміття, а здайте в центр переробки відходів. |  |  |  | ВНИМАНИЕ Важно следовать инструкциям производителя батареи. Не выбрасывайте ее в мусор, а сдайте в центр переработки отходов. |  |
| Коли батарея замінена, повторіть вищеописані інструкції навпаки для того, щоб скласти лічильник. | Когда батарея заменена, повторите вышеописанные инструкции наоборот для того, чтобы собрать счетчик. |
|  |  | ВАЖЛИВО: Після заміни батареї не потрібно вживати ніяких дій. Електронне устаткування зберігає загальну суму й коефіцієнт калібрування в пам'яті. |  |  |  | ВАЖНО: После замены батареи не нужно предпринимать никаких действий. Электронное оборудование хранит общую сумму и коэффициент калибровки в памяти. |  |
| 8. ЗБИРАННЯ/РОЗБИРАННЯ ЛІЧИЛЬНИКА | 8. СБОРКА/РАЗБОРКА СЧЕТЧИКА |
| ЩОБ ДОБРАТИСЯ ДО ШЕСТІРНІ (10) АБО ВИМІРЮВАЛЬНОЇ КАМЕРИ: | ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО ШЕСТЕРНИ (10) ИЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ: |
| 1. Відкрутіть 4 гвинти на кришці (14). Коли нижня кришка лічильника відкрита (13) , далі намагайтеся робити все дуже обережно, тому що усередині знаходяться шестірні (10) вимірювального механізму. 2. Для продовження складання, додержуйтесь вищеописаних інструкцій у зворотному порядку, беручи до уваги правильну установку гвинтів (14) і прокладки корпуса лічильника (11), вставте магніт (19) на своє місце. | 1. Открутите 4 винта на крышке (14). Когда нижняя крышка счетчика открыта (13) , дальше старайтесь делать все очень осторожно, так как внутри находятся шестерни (10) измерительного механизма. 2. Для продолжения сборки, следуйте вышеописанным инструкциям в обратном порядке, принимая во внимание правильную установку винтов (14) и прокладки корпуса счетчика (11), вставьте магнит (19) на свое место. |
|  |  | БУДЬТЕ УВАЖНІ: Враховуйте, що правильне розміщення магнітної шестірні найближче до контактів (63). |  |  |  | БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Учитывайте, что правильное размещение магнитной шестерни самое близкое к контактам (63). |  |

| 9. ОБСЛУГОВУВАННЯ | 9. ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| --- | --- |
| Можливо, деякі типи рідин можуть засохнути у вимірювальній камері й заблокувати її. При такому збігу обставин, перед установкою її потрібно акуратно промити. Користуйтеся інструкцією параграфа №8 Збирання/Розбирання. | Возможно, некоторые типы жидкостей могут засохнуть в измерительной камере и заблокировать ее. При таком стечении обстоятельств, перед установкой ее нужно аккуратно промыть. Пользуйтесь инструкцией параграфа №8 Сборка/Разборка. |
| Якщо ви вирішили зберігати лічильник довгий час, почистіть його. Він повинен бути захищений і готовий до нової роботи. | Если вы решили хранить счетчик долгое время, почистите его. Он должен быть защищен и готов к новой работе. |
| 10. РЕМОНТ | 10. РЕМОНТ |
| Будь ласка, зверніться в магазин, де ви купували товар. Там вам пояснять, що робити далі. Лічильник повинен бути вимитий і висушений перед відправленням на ремонт, також потрібно додати лист із вказівкою тих хімічних речовин, які перекачувалися лічильником. При замовленні запасних частин, переконайтеся, що ви дали правильний номер запасної частини й дату виробництва. Це буде гарантією доставки потрібної запчастини. | Пожалуйста, обратитесь в магазин, где вы покупали товар. Там вам объяснят, что делать дальше. Счетчик должен быть вымыт и высушен перед отправкой на ремонт, также нужно добавить письмо с указанием тех химических веществ, которые перекачивались счетчиком. При заказе запасных частей, убедитесь, что вы дали правильный номер запасной части и дату производства. Это будет гарантией доставки нужной запчасти. |
| 11. КЕРІВНИЦТВО З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ |
| НЕСПРАВНІСТЬ | МОЖЛИВА ПРИЧИНА | ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ |
| Лічильник вимірює сильно швидко або повільно | - неправильне калібрування - всередину потрапило повітря - заблоковані шестірні | - відкалібруйте лічильник (Параграф 6) - знайдіть і усуньте можливі шляхи потрапляння повітря - почистіть й замініть шестірні |
| Низький рівень потоку | - забруднення вимірювальної камери | - почистіть вимірювальну камеру |
| Дисплей не включається | - сіла батарея | - замініть батарею (Параграф 7) |
| Рідина перекачується, але лічильник не вимірює її | - сіла батарея - проблема зі скиданням даних | - замініть батарею (Параграф 7) - зверніться в службу технічної підтримки |
| Протікання рідини | - прокладки в поганому стані | - замініть прокладки |
| 11. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ |
| Счетчик считает сильно быстро или медленно | - неправильная калибровка - внутрь попал воздух - заблокированы шестерни | - откалибруйте счетчик (Параграф 6) - найдите и устраните возможные пути попадания воздуха - почистите и замените шестерни |
| Низкий уровень потока | - загрязнение измерительной камеры | - почистите измерительную камеру |
| Дисплей не включается | - села батарея | - замените батарею (Параграф 7) |
| Жидкость перекачивается, но счетчик не считает ее | - села батарея - проблема с обнулением | - замените батарею (Параграф 7) - обратитесь в службу технической поддержки |
| Утечка жидкости | - прокладки в плохом состоянии | - прокладки соединения |
| 12. ГАРАНТІЯ | 12. ГАРАНТИЯ |
| Всі товари створені компанією TOT COMERCIAL, S.A. мають 12-місячну гарантію з дня їхнього придбання на всі види виробничого браку. | Все товары созданные компанией TOT COMERCIAL, S.A. имеют 12-месячную гарантию со дня их приобретения на все виды производственного брака. |
| TOT COMERCIAL, S.A. гарантує в гарантійний термін заміну бракованої частини товару. Матеріал повинен бути висланий на наш завод або призначений сервісний центр. Після технічної інспекції, буде визначено на кому лежить відповідальність: на виробникові, користувачі, установнику або перевізнику. | TOT COMERCIAL, S.A. гарантирует в гарантийный срок замену бракованной части товара. Материал должен быть выслан на наш завод или предназначенный сервисный центр. После технической инспекции, будет определено на ком лежит ответственность: на изготовителе, пользователе, установщике или перевозчике. |
| Гарантія не покриває: неправильне використання, недбалість, окислювання, експлуатацію з порушенням норм, неправильну установку продуктів, використання неоригінальних запасних частин або не сумісного специфічного зразка. Вся створена й/або комерціалізована техніка компанії TOT COMERCIAL, S.A. повинна бути встановлена відповідно до інструкцій виробника. | Гарантия не покрывает: неправильное использование, небрежность, окисление, эксплуатацию с нарушением норм, неправильную установку продуктов, использование неоригинальных запасных частей или не касающихся специфического образца. Вся произведенная и/или коммерциализированная техника компании TOT COMERCIAL, S.A. должна быть установлена в соответствии с инструкциями производителя. |
| Аксесуари й продукти, не створені компанією TOT COMERCIAL, S.A., піддані гарантії їхнього виробника. | Аксессуары и продукты, не произведенные компанией TOT COMERCIAL, S.A., подвержены гарантии их производителя. |
| Через постійні інновації й розвиток, компанія TOT COMERCIAL, S.A. залишає за собою право на зміну характеристик продуктів і реклами без попередження. | Через постоянные инновации и развитие, компания TOT COMERCIAL, S.A. оставляет за собой право на изменение характеристик продуктов и рекламы без предупреждения. |

| 13. ДЕКЛАРАЦІЯ СУМІСНОСТІ |  |  | 13. ДЕКЛАРАЦИЯ СОВМЕСТИМОСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробник: |  |  | Производитель: |
| TOT COMERCIAL, s.a. Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |  |  | TOT COMERCIAL, s.a. Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |
| E-25600 BALAGUER (Lleida) SPAIN |  |  | E-25600 BALAGUER (Lleida) SPAIN |
| СТВЕРДЖУЄ: |  |  | УТВЕРЖДАЕТ: |
| Під свою відповідальність наступне: |  |  | Под свою ответственность следующее: |
| ЛІЧИЛЬНИК ІЗ ШЕСТІРНЯМИ |  |  | СЧЕТЧИК С ШЕСТЕРНЯМИ |
| Торгівельна марка: GESPASA |  |  | Торговая марка: GESPASA |
| Модель: MGE-40 |  |  | Модель: MGE-40 |
| Серійний № |  |  |  |  | Серийный № |  |  |
| Відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Європейської Ради: "98/37/EC від 22 червня 1998 року про зближення законодавчої бази Держав-членів у сфері машинного устаткування ", "2006/95/EC від 12 грудня 2006 року про упорядкування законодавчої бази Держав-членів у сфері електричного устаткування, сконструйованого для використання в конкретних межах напруги" і "2004/108/EC від 15 грудня 2004 про зближення законодавчої бази Держав-членів у сфері електромагнітної сумісності і анулюючи Директиву 89/336/EC" , товар був створений у відповідності із наступними погодженими нормами: |  |  | В соответствии с Директивой Европейского Парламента и Европейского Совета: "98/37/EC от 22 июня 1998 года о сближении законодательной базы Государств-членов в сфере машинного оборудования ", "2006/95/EC от 12 декабря 2006 года oб упорядочении законодательной базы Государств-членов в сфере электрического оборудования, сконструированного для использования в конкретных пределах напряжения" и "2004/108/EC от 15 декабря 2004 о сближении законодательной базы Государств-членов в сфере электромагнитной совместимости и аннулируя Директиву 89/336/EC" , товар был произведен в соответствии со следующими согласованными нормами: |
| UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безпека машинного устаткування. Основні концепції, загальні принципи конструкцій Частина 1: Основна термінологія й методологія (ISO 12100-1:2003) |  |  | UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безопасность машинного оборудования. Основные концепции, общие принципы конструкций Часть 1: Основная терминология и методология (ISO 12100-1:2003) |
| UNE-EN 60204-1:2007 | Безпека машинного устаткування. Електричне обладнання устаткування Частина 1: Загальні вимоги (IEC 60204-1:2005, змінений) |  |  | UNE-EN 60204-1:2007 | Безопасность машинного оборудования. Электрооснащение оборудования Часть 1: Общие требования (IEC 60204-1:2005, изменен) |
| UNE-EN 55014-1:2008 | Електромагнітна сумісність. Вимоги для побутової техніки, електроінструмента та аналогічних приладів Частина 1: Випромінювання |  |  | UNE-EN 55014-1:2008 | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовой техники, электроинструмента и аналогичных приборов Часть 1: Излучение |
| UNE-EN 55014-2/A1:2002 | Електромагнітна сумісність. Вимоги для побутової техніки, електроінструмента та аналогічних приладів Частина 2: Захищеність. Стандартизація асортименту продукції |  |  | UNE-EN 55014-2/A1:2002 | Электромагнитная совместимость. Требования для бытовой техники, электроинструмента и аналогичных приборов Часть 2: Защищённость. Стандартизация ассортимента продукции |
| - Клас захисту від вологи IP-55 |  |  | - Класс защиты от влаги IP-55 |
| Насоси, лічильники і паливороздавальні пістолети не повинні використовуватися, якщо механізми, на яких вони встановлені, не сумісні з вимогами Директиви 98/37/EC |  |  | Насосы, счетчики и топливораздаточные пистолеты не должны использоваться, если механизмы, на которых они установлены, не совместимы с требованиями Директивы 98/37/EC |
| БАЛАГУР (Лейда), грудень 2009 |  |  | БАЛАГУР (Лейда), декабрь 2009 |
| Андре Пане Президент |  |  | Андре Пане Президент |