| MGI-110 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nº | ОПИС | КОД |
|  |  | ОПИСАНИЕ | КОД |
|  | 1 | Гвинт з цинковим покриттям M-4x8 мм DIN. 912 | 805400016 |
|  |  | Винт с цинковым покрытием M-4x8 мм DIN. 912 |  |
|  | 8 | Прокладка D.138.94x1.78 мм | 020602007 |
|  |  | Прокладка D. 138,94x1,78 мм |  |
|  | 9 | Магнит D.6x10 мм | 322001008 |
|  |  | Магніт D.6x10 мм |  |
|  | 10 | Овальний привід лічильника MGE-110 | 326002000 |
|  |  | Овальный привод счетчика MGE-110 |  |
|  | 11 | Вал приводу лічильника із нержавіючої сталі D.8x45 мм | 326001002 |
|  |  | Вал привода счетчика из нержавеющей стали D. 8x45 мм |  |
|  | 12 | Гвинт DIN. 6325 D.3X16 мм | 804000021 |
|  |  | Винт DIN. 6325 D. 3x16 мм |  |
|  | 13 | Нижня кришка лічильника MGI-110 | 326501000 |
|  |  | Нижняя крышка счетчика MGI-110 |  |
|  | 14 | 90º Пластина типу Hall Effect | 326004012 |
|  |  | 90º Пластина типу Hall Effect |  |
|  | 15 | 90º Пластина типу REED | 326004011 |
|  |  | 90º Пластина типа REED |  |
|  |  | 180º Пластина типу REED | 326004006 |
|  |  | 180º Пластина типа REED |  |
|  | 16 | Сальник PG-7 | 806400003 |
|  |  | Сальник PG-7 |  |
|  | 17 | З’єднання NBR D.38x2.5 мм | 803100056 |
|  |  | Соединение NBR D.38x2.5 мм |  |
|  | 18 | Алюмінієвий корпус MGE-110 | 326001000 |
|  |  | Алюминиевый корпус MGE-110 |  |
|  | 19 | З’єднання NBR D. 74x2 мм | 803100076 |
|  |  | Соединение NBR D. 74x2 мм |  |
|  | 20 | Алюмінієва кришка лічильника MGE-110 | 326001001 |
|  |  | Алюминиевая крышка счетчика MGE-110 |  |
|  | 21 | Гвинт з цинковим покриттям M5x16 мм DIN.912 | 805400044 |
|  |  | Винт с цинковым покрытием M5x16 мм DIN.912 |  |
|  | 22 | Гвинт з цинковим покриттям D3.5x9.5 мм DIN.7981 | 805404002 |
|  |  | Винт с цинковым покрытием D.3,5x9,5 мм DIN.7981 |  |
| 1. Технічні характеристики | 1. Технические характеристики |
| Імпульсний лічильник MGI-110 оснащено імпульсним випромінювачем типу REED або типу Hall Effect. Який саме тип імпульсного випромінювача встановлено у Вашому лічильнику, зазначено на етикетці. | Импульсный счетчик MGI-110 оснащен импульсным излучателем – типа REED или типа Hall Effect. Какой именно тип импульсного излучателя установлен на Вашем счетчике, указано на этикетке. |
| Лічильник MGI-110 оснащено імпульсним випромінювачем (типу REED або типу Hall Effect) і двома магнітами, закріпленими на одному з овальних приводів. | Счетчик MGI-110 оснащен импульсым излучателем (типа REED или типа Hall Effect) и двумя магнитами, закрепленными на одном из овальных приводов. |
| Характеристики лічильника з імпульсним виходом MGI-110: | Характеристики сечтчика с импульсным выходом MGI-110: |
|  | REEDS | HALL EFFECT |  |  |  | REEDS | EFECTO HALL |
| Максимальна напруга | 100 В постійного струму | 5 – 24 В постійного струму |  |  | Максимальное напряжение | 100 В постоянного тока | 5 – 24 В постоянно тока |
| Максимальна потужність | 8 Вт | 0.15 – 0.72 Вт |  |  | Максимальная мощность | 8 Вт | 0,15 – 0,72 Вт |
| Максимальна сила струму | 100 мA | 30 мА |  |  | Максимальная сила тока | 100 мA | 30 мA |
| Завдяки двом магнітам на одному з приводів, лічильник MGI-110 виробляє 4 імпульси за один оберт: 2 імпульси через канал А і 2 імпульси через канал В. | Благодаря двум магнитам на одном из приводов, счетчик MGI-110 производит 4 импульса за один оборот: 2 импульса через канал А и 2 импульса через канал В. |
| Лічильник може виробляти імпульси при 90º або 180º, залежно від моделі. | Счетчик может производить импульсы при 90º или 180º, в зависимости от модели. |
|  |  | MGI-110 |  |
|  | Потік | Поток | 5-110 л/хв. / л/мин. |  |
|  | Канали | Каналы | 2 |  |
|  | Phase-out channel | Phase-out channel | 90/180º |  |
|  | Імпульсів через канал | Импульсов через канал | 41 імпульсів х літр і канал / импульсов х литр и канал |  |
|  | Максимальна втрата тиску | Максимальная потеря давления | 0.3 бар(дизель) |  |
|  | Максимальний тиск | Максимальное давление | 55 бар |  |
|  | Температура | Температура | -10 / +50ºC |  |
|  | Максимальна вологість | Максимальная влажность | 95 H.R. |  |
|  | В’язкість | Вязкость | 2-2000 сСт |  |
|  | Похибка | Погрешность | ± 0,5 % |  |
|  | Шум | Шум | LEQA < 70 дБA |  |
|  | Відтворюваність | Воспроизводимость | 0.2 % |  |
|  | Різьбові з’єднання входу/виходу | Резьбовые соединения входа/выхода | 1" BSP фланець/фланец |  |
|  | Розміри | Размеры | 123 x 90 x 123 мм |  |
|  | Вага | Вес | 1.1 кг |  |
| 2. Застереження | 2. Предостережения |
| Будь-ласка, уважно ознайомтесь з інструкцією перед використанням пристрою. Використовувати пристрій не ознайомившись з інструкцією заборонено. | Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием прибора. Использовать прибор не ознакомившись с инструкцией запрещено. |
| Ця інструкція описує використання даного пристрою згідно його призначення, технічних характеристик, способів установки, обслуговування, а також пояснює, як уникнути можливих ускладнень. | В этой инструкции описывается использование данного прибора согласно его предназначению, техническим характеристикам, способам установки, обслуживания, а также поясняется, как избежать возможных затруднений. |
| Інструкція з використання має вважатись частиною самого пристрою і має зберігатись весь час, доки цей пристрій знаходиться в експлуатації. Варто зберігати її в сухому надійному місці. | Инструкция по использованию должна считаться частью самого прибора и должна хранится на протяжении всего времени, пока этот прибор находится в эксплуатации. Инструкцию следует хранить в сухом надежном месте. |
| Інструкція відображає технічний стан пристрою на момент продажу і не може вважатись недійсною через оновлення, внесені пізніше. Виробник залишає за собою право оновлювати свою продукцію та інструкції, не оновлюючи попередні інструкції до пристроїв. | Инструкция отображает техническое состояние прибора на момент продажи и не может считаться недействительной из-за обновлений, внесенных позже. Производитель оставляет за собой право обновлять свою продукцию и инструкции, не обновляя предыдущие инструкции к приборам. |
| 3. Вказівки з безпеки | 3. Указания по безопасности |
| Безпека використання лічильника згідно якості матеріалів та надійності визначається Директивою ЄС та схвалена контролем якості ведучих підприємств галузі, і також гарантує відсутність токсичності та негативного впливу на навколишнє середовище. Для попередження виникнення непередбачених ситуацій, уважно ознайомтесь з наступними вказівками: | Безопасность использования счетчика относительно качества материалов и надежности определяется Директивой ЕС и одобрена контролем качества ведущих предприятий отрасли, а также гарантирует отсутствие токсичности и негативного влияния на окружающую среду. Для предупреждения возникновения непредвиденных ситуаций, внимательно ознакомьтесь со следующими указаниями: |
|  | 3.1. Увага: Неправильне встановлення або використання лічильника може мати серйозні негативні наслідки. Рекомендується встановлювати фільтр таким чином, щоб до мірної камери не потрапляли тверді часточки. |  |  |  | 3.1. Внимание: Неправильная установка или использование счетчика может иметь серьезные негативные последствия. Рекомендуется устанавливать фильтр таким образом, чтобы в мерную камеру не попадали твердые частицы. |
|  | 3.2. Увага: При перекачуванні легкозаймистих речовин (гідрокарбон) не паліть в робочому приміщенні. ЦЕ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ПОЖЕЖУ |  |  |  | 3.2. Внимание: При перекачивании легковоспламеняющихся веществ (гидрокарбон) не курите в рабочем помещении. ЭТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА |
|  | 3.3. Увага: Переконайтесь в правильності установки гідравлічного ланцюга, перевіривши відсутність протікань. |  |  |  | 3.3. Внимание: Убедитесь в правильности установки гидравлической цепи, проверив отсутствие протеканий. |
| 4. Встановлення | 4. Установка |
| 4.1. До імпульсного лічильника MGI-110 Reed 90º під’єднайте трубку для входу рідини з того боку, де знаходиться отвір для з’єднання. Лічильник працює лише в одному напрямку (вхід -> вихід). | 4.1. К импульсному счетчику MGI-110 Reed 90º подсоедините трубку для входа жидкости с той стороны, с которой находится отверстие для соединения. Счетчик работает только в одном направлении (вход-> выход) |
|  | 4.2. Увага: Будьте обережні з речовинами-ущільнювачами. Уникайте проникнення їх решток до мірної камери, так як це може зламати лічильник. |  |  |  | 4.2. Внимание: Будьте осторожны с веществами-уплотнителями. Избегайте попадания их остатков в мерную камеру, так как это может стать причиной поломки счетчика. |
| 4.3. При установці труб та різьб необхідно використовувати ущільнювачі, стійкі до рідин, що будуть перекачуватись. | 4.3. При установке труб и резьб необходимо использовать уплотнители, стойкие к жидкостям, которые будут перекачиваться. |
| 4.4. Відсутність протікань на всій лінії від входу до виходу є обов’язковою умовою роботи, так як навіть незначна кількість повітря, що потрапить всередину, впливатиме на точність показників. | 4.4. Отсутствие протеканий на всей линии от входа до выхода – обязательное условие работы, так как даже незначительное количество воздуха, попавшего внутрь, будет влиять на точность показателей. |
| 5. Монтаж/демонтаж імпульсного лічильника | 5. Монтаж/демонтаж импульсного счетчика |
| ЩОБ ДІСТАТИСЬ ДО ПРИВОДІВ (10) АБО ДО МІРНОЇ КАМЕРИ | ЧТОБ ПОПАСТЬ К ПРИВОДАМ (10) ИЛИ В МЕРНУЮ КАМЕРУ |
| 1. Відвинтіть гвинти (21) з кришки та витягніть їх. Зніміть задню панель (20). Будьте обережні, так як приводи (10) знаходяться всередині. | 1. Выкрутите винты (21) из крышки и вытащите их. Снимите заднюю панель (20). Будьте осторожны, так как приводы (10) находятся внутри. |
| Пластини reed або Hall Effect мають збиратись після зняття корпуса лічильника. Електронні елементи мають встановлюватись згори. | Пластины reed или Hall Effect должны собираться после снятия корпуса счетчика. Электронные елементы должны устанавливаться сверху. |
| Магніт має з’єднуватись з валом в точці основи (на алюмінієвому корпусі). Магніти мають дивитись вниз. | Магнит должен соединяться с валом в точке основы (на алюминиевом корпусе). |
| 2. Щоб знову зібрати пристрій, слідуйте вищевказаним інструкціям в зворотному порядку, звертаючи увагу на правильне встановлення гвинтів, штифта та з’єднань. | 2. Чтобы снова собрать прибор, следуйте вышеуказанным инструкциям в обратном порядке, обращая внимание на правильную установку винтов, штифта и соединений. |
|  | Примітка: Будь-ласка, зверніть увагу на те, що магніт має бути встановлено в нижній частині приводу, його на має бути видно перед закриттям кришки. |  |  |  | Примечание: Пожалуйста, обратите внимание на то, что магнит должен быть установлен в нижней части привода. Его не должно быть видно перед закрытием крышки. |
| 6. Обслуговування | 6. Обслуживание |
| Деякі рідини можуть потрапити в мірну камеру і заблокувати її. В такому випадку лічильник необхідно ретельно почистити і перед установкою потрібно переконатись, що це виконано правильно. Будь-ласка, слідуйте вказівкам з розділу 5. Монтаж/демонтаж лічильника. | Некоторые вещества могут попасть в мерную камеру и заблокирвоать ее. В таком случае счетчик необходимо тщательно почистить и перед установкой необходимо убедится, что это выполнено правильно. Пожалуйста, следуйте указаниям в разделе 5. Монтаж/демонтаж счетчика. |
| Якщо Вам необхідно зберігати лічильник протягом тривалого часу, його необхідно періодично чистити. Тоді він буде захищеним і постійно готовим до роботи. | Если Вам необходимо хранить счетчик длительное время, его необходимо периодически чистить. Тогда он будет защищен и постоянно готов к работе. |
| 7. Ремонт | 7. Ремонт |
| Будь-ласка, звертайтесь туди, де ви придбали пристрій. Саме там Вам порадять, як найкраще вчинити. Перед ремонтом пристрій необхідно ретельно вичистити та висушити. Якщо лічильник не використовувався для масла чи дизелю, він мати бути вичищений стільки разів, скільки потрібно, а також до нього має додаватись перелік хімічних речовин, з якими працював пристрій. Якщо Ви замовляєте окремі деталі, переконайтесь що ви надаєте вірний номер деталі та відповідні характеристики. Це гарантує доставку саме необхідної Вам деталі. | Пожалуйста, обращайтесь туда, где вы приобрели прибор. Именно там Вам посоветуют, как лучше всего поступить. Перед ремонтом прибор необходимо тщательно вычистить и высушить. Если счетчик не использовался для масла или дизеля, он должен быть вычищен необходимое количество раз, и к нему должен прилагаться перечень химических веществ, с которыми работал прибор. Если Вы заказываете отдельные детали, убедитесь в том, что Вы предоставляете правильный номер детали и соответствующие характеристики. Это гарантирует доставку именно той детали, которая Вам необходима. |
| 8. Несправності та шляхи їх усунення |
| НЕСПРАВНІСТЬ | МОЖЛИВА ПРИЧИНА | РІШЕННЯ |
| Рахує надто швидко або надто повільно | - проникнення повітря - заблоковані приводи | - знайдіть та усуньте можливі джерела проникнення повітря в систему - почистіть приводи |
| Слабкий потік | - домішки в мірній камері | - почистіть мірну камеру |
| Протікання рідини | - незадовільний стан з’єднань | - замініть з’єднання |
| 8. Неисправности и пути их устранения |
| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| Считает слишком медленно или слишком быстро | - попадание воздуха - заблокированные приводы | - найдите и утсраните возможные источники попадания воздуха в систему - почистите приводы |
| Слабый поток | - примеси в мерной камере | - почистите мерную камеру |
| Протекание жидкости | - неудовлетворительное состояние соединений | - замените соединения |

| 9. Гарантія | 9. Гарантия |
| --- | --- |
| Вся продукція, виготовлена компанією TOT COMERCIAL SA, має гарантійний термін 12 (дванадцять) місяців з дати покупки за відсутності виробничих дефектів. | Вся продукция, произведенная компанией TOT COMERCIAL SA, имеет гарантийный срок 12 месяцев с даты покупки при отсутствии производственных дефектов. |
| TOT COMERCIAL SA гарантує протягом гарантійного терміну заміну несправних пристроїв або деталей, які мають бути вислані на наш завод або до будь-якої авторизованої точки технічного обслуговування. Після технічного огляду буде визначено, хто відповідальний за несправність – виробник, користувач, той, хто встановлював пристрій, чи служба доставки. | TOT COMERCIAL SA гарантирует в течение гарантийного срока замену неисправных приборов или деталей, которые должны быть высланы на наш завод или в любой авторизованный пункт технического обслуживания. После технического осмотра будет определено, кто несет ответственность за неисправность – производитель, пользователь, тот, кто устанавливал прибор, либо служба доставки. |
| Гарантія не покриває: неправильне використання, використання без урахування наведених вказівок, недбалість, корозію, неправильне встановлення, використання неоригінальних деталей або деталей, не призначених для цієї моделі, неузгоджених модифікацій, повних або часткових відхилень від інструкції. Все обладнання має бути встановлене відповідно до вказівок виробника. | Гарантия не покрывает: неправильное использование, использование без учета перечисленных рекомендаций, небрежность, коррозию, неправильную установку, использование неоригинальных деталей или деталей, не предназначенных для этой модели, несогласованные модификации, полные или частичные отклонения от инструкции. Все оборудование должно быть установлено в соответствии с указаниями производителя. |
| Аксесуари і продукція, вироблена не TOT COMERCIAL SA, підлягає гарантії їх виробника. | Аксессуары и продукция, произведенная не TOT COMERCIAL SA, подлежит гарантии их производителя. |
| У зв’язку з розвитком і постійними інноваціями, TOT COMERCIAL SA залишає за собою право на зміну специфікацій своєї продукції без попереднього повідомлення. | В связи с развитием и постоянными инновациями, TOT COMERCIAL SA оставляет за собой право на изменение спецификаций своей продукции без предварительного предупреждения. |
| 10. Декларація сумісності | 10. Декларация соответствия |
| Виробник: |  |  | Производитель: |
| TOT COMERCIAL sa Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |  |  | TOT COMERCIAL sa Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 |
| 25600 BALAGUER (Lleida) ESPAÑA |  |  | 25600 BALAGUER (Lleida) SPAIN |
| Стверджує: |  |  | Утверждает: |
| Під свою відповідальність про наступне: |  |  | Под свою ответственность о следующем: |
| Імпульсний лічильник |  |  | Импульсный счетчик |
| Торгова марка: GESPASA |  |  | Торговя марка: GESPASA |
| Модель: MGI-110 |  |  | Модель: MGI-110 |
| Серійний номер |  |  |  |  | Серийный номер |  |  |
| Продукт відповідає наступним Директивам Європейського Парламенту та Ради: «2006/42/EC від 17 травня 2006 року, що стосується техніки», «2006/95/EC від 12 грудня 2006 року щодо врівноваження законів країн-учасників щодо електрообладнання, виробленого для використання в межах певної напруги» та «2004/108/EC від 15 грудня 2004 року щодо апроксимації законів країн-учасників, які стосуються електромагнітної сумісності та скасування Директиви 89/336/EC». Продукт виготовлено згідно наступних узгоджених вимог: |  |  | Продукт соответствует следующим директивам Европейского Парламента и Совета: «2006/42/EC от 17 мая 2006 года, что касается техники», «2006/95/EC от 12 декабря 2006 года, что касается уравновешивания законов стран-участниц об электрооборудовании, произведенном для использования в пределах определенного напряжения» и «2004/108/EC от 15 декабря 2004 года об аппроксимации законов стран-участниц, которые касаются электромагнитной совместимости и отмены Директивы 89/336/ЕС». Продукт изготовлен согласно следующих согласованных требований: |
| UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безпечне устаткування. Базові поняття, загальні вимоги до виготовлення. Частина І: базова термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003) |  |  | UNE-EN ISO 12100-1:2004 | Безопасное оборудование. Базовые понятия, общие требования к производству. Часть 1: базовая терминология, методология. (ISO 12100-1:2003) |
| UNE-EN 60204-1:2007 | Безпека устаткування. Електричне обладнання. Частина І: Загальні вимоги (IEC 60204-1:2005, змінений) |  |  | UNE-EN 60204-1:2007 | Безопасность оборудования. Электрическое оборудование. Часть 1: общие требования (IEC 60204-1:2005, измененный) |
| - Захист класу IP-55 |  |  | - Защита класса IP-55 |
| - Насоси, лічильники та паливозаправні пістолети не мають вводитись в експлуатацію в разі якщо прилад, з яким вони працюють, не відповідає вимогам Директиви 2006/42/EC. |  |  | - Насосы, счетчики и топливораздаточные пистолеты не должны вводиться в эксплуатацию в случае, если прибор, с которым они работают, не соответствует требованиям Директивы 2006/42/ЕС. |
| БАЛАГУР (Ллейда), травень 2013 |  |  | БАЛАГУР (Ллейда), май 2013 |
| Андре Пане |  |  | Андре Пане |